## Slide 1
碩士學位論文口試
無人機系統整合
與控制研究
Research on UAV System Integration and Control
研究生:[你的姓名]指導教授:[教授姓名] 博士
[系所名稱]中華民國 [○○○] 年 [○] 月
1
無人機系統整合與控制研究
Notes: 【核心】一句話版 0 字≈0 秒 ｜ 完整版 166 字≈0.8 分
【怎麼講】停 3 秒讓委員讀完題目,不需逐字念。自我介紹後直接進目錄。
【口頭示範】各位委員早安,我是〔姓名〕,指導教授是〔教授〕。今天報告的題目是「無人機系統整合與控制研究」— 主要工作是把一套商用飛控移植到另一顆微控制器上,並在這個平臺上延伸出室內定位與多機控制。
【★ 提醒】封面的姓名、教授、系所、日期務必在口試前填妥。

## Slide 2
目錄
2
無人機系統整合與控制研究
01
研究背景與動機
02
系統架構與硬體設計
03
韌體移植與通訊協定
04
BLE 室內定位
05
結論與未來展望
Notes: 「各位口試委員、教授好，我是林寗墾。今天我要報告的題目是『無人機系統整合與控制研究』。
這是今天的簡報大綱，主要分為五個部分： 首先是研究背景與動機，說明室內微型無人機開發面臨的痛點。
接著進入核心實作，我會依序介紹硬體層面的自製飛控電路板、韌體層面的飛控韌體移植，以及應用層面的 BLE 室內定位整合。 最後則是結論與未來展望。
首先，讓我們進入第一部分：研究背景與動機。」

## Slide 3
研究背景與動機
3
無人機系統整合與控制研究
01
傳統硬體故障難以檢測與更換
傳統微型飛控將MCU與感測器直接焊接於載板上，當元件損壞或異常時難以單獨量測除錯，且無法拆卸更換。
02
開源平臺的 RF 協定與晶片架構受到硬體限制
傳統 MiniFly 需外接射頻模塊（RF 模組），且常見的 ESP 平臺硬體底層難以原生支援 ATK ESB 通訊協定
03
室內無法使用衛星定位
室內、隧道與倉儲環境收不到 GNSS 衛星訊號。
本研究的做法
自主設計一款支援可更換 MCU 核心板的PCB,
並將商用飛控韌體移植至 nRF52840 SoC 平臺，
同時於該平臺上導入 BLE-RSSI 室內定位系統。
研究貢獻
建立兼具高自主修改度、方便檢測更換、原廠通訊相容性與室內定位能力的微型無人機實驗平臺。
Notes: 「各位委員，在進行室內無人機開發與實驗時，我們主要面臨三項限制：
第一，傳統硬體故障難以檢測與更換。市面上的微型飛控板大部分元件都是直接焊接固定在PCB上，一旦出現異常或硬體損壞，不僅極難單獨用儀器量測除錯，拆卸替換也需要較爲專業設備與手法。
第二，通訊協定與射頻整合。傳統 MiniFly 需外接 nRF24L01 RF 模組，而常見 ESP 平臺又無法原生相容原廠 ESB 協定。
第三，室內無法使用衛星定位。在無 GNSS 環境下，無人機必須依靠自主定位。
總結來說，本研究的做法就是自行設計易檢測與更換的PCB、移植韌體至 nRF52840，並整合 BLE 室內定位，打造高擴充性的無人機實驗平臺。」

## Slide 4
研究貢獻
4
無人機系統整合與控制研究
1
自製飛控電路板（硬體層面）
解決傳統飛控焊接難以儀器檢測與單獨替換痛點，提升實驗擴充與維護性。
主貢獻
2
飛控韌體移植（韌體與通訊層面）
整合 2.4GHz RF 並原生支援 ATK ESB 通訊協定，完全相容原廠遙控生態。
主貢獻
3
BLE 室內定位整合（應用層面）
實現微型無人機於室內環境之自主定位與控制能力。
支撐貢獻
Notes: 「本研究的核心目標與貢獻可歸納為三個部分：
第一是自製飛控電路板。layout可拆卸的插拔式載板，大幅降低過去硬體損壞時難以檢測與更換的門檻。
第二是韌體移植。我們將 MiniFly 飛控韌體完整移植到 nRF52840 晶片上，在單晶片內整合 2.4GHz RF，並相容原廠的 ATK ESB 通訊協定。
第三則是整合 BLE 室內定位，補足無 GNSS 環境下的自主定位能力。
接下來，我將依序介紹硬體電路設計、韌體移植過程與定位實作細節……」

## Slide 5
系統總架構
5
無人機系統整合與控制研究
上位機:顯示地圖、解算位置、下達指令
飛控系統(系統一)
ATK 遙控器(連接電腦與發送控制信號)
↓ 2.4GHz ESB
飛機A
ATK原機
飛機B
自製板+nRF52840
定位系統(系統二)
ESP32 中繼站(連接無線與電腦)
↓ ESP-NOW
ESP錨1
RSSI
ESP錨2
RSSI
ESP錨3
RSSI
ESP錨4
RSSI
飛機C
ESP-FC
Notes: 「本頁展示的是本研究的系統總架構，整體分為『控制』與『定位』兩條鏈路：
首先在控制鏈路上，最上層是 PC 上位機，作為系統的運算，負責地圖顯示、定位解算與生成控制指令。
指令下傳給飛控子系統 的 ATK 遙控器，透過 2.4GHz ESB 協定，指令會傳送給：飛機 A 是原廠機；飛機 B 是我們的自製載板插上 nRF52840，驗證韌體移植；
飛機 C 則是同一塊載板直接換插 ESP32S3，驗證硬體模組化更換的能力。指令由上位機透過 ESP32S3中繼站 透過 ESP-NOW 協定傳輸給 ：飛機 C
最後是定位鏈路：三架飛機在飛行時都會廣播 BLE 信標，由場地周圍的 4 個 ESP32 錨點進行被動掃描，再透過 ESP中繼站 將強度數據傳回 PC 上位機進行計算。
這套架構成功建立了兼具多機控制與室內定位能力的實驗平臺。」

## Slide 6
系統一
自製電路板與系統架構
電路板設計 、 系統架構
6
無人機系統整合與控制研究

## Slide 7
飛控電路板設計
7
無人機系統整合與控制研究
四項核心硬體設計
1
模組可更換
採用雙排母引出腳位，支援MCU模組 與 GY-91 感測模組獨立拆裝與訊號檢測。
2
板框一體化輕量結構
PCB 本體兼具機身結構與機臂，端點直接整合馬達固定座，實現結構輕量化。
4
降低電磁幹擾（EMI）
M1～M4 插座置於背面、IMU 置於正面； PCB 板厚與母排高度增加 Z 軸距離，降低電磁耦合。
馬達端配置 SS14 續流二極體與去耦電容，吸收瞬間電壓變化與高頻雜訊。
3
重心平衡與空間利用
利用母排架 GY-91 模組產生的下方空隙佈置被動元件，提高 PCB 板面利用率。
對稱佈置主控與感測器，確保安裝後重心比較平衡。
背面(馬達連接器 M1–M4)
電路板正面
Notes: 「第七頁展示的是我們自製飛控板的四項硬體設計重點：
第一是模組化設計，MCU和 GY-91 感測器都採用排母連接，方便獨立拆裝與訊號量測。
第二是機臂一體化，直接用 PCB 當作機身結構與馬達座，實現輕量化。
第三是重心平衡與空間利用，母排架下方空隙放置元件，可使用較大顆元件容易更換和維護，提升高利用率，並對稱擺放模組，確保整體重心較平衡。
第四是降低電磁幹擾。將馬達插座配置於背面，PCB 厚度與母排高度拉開距離，降低高電流切換的電磁； 於馬達採用 N-MOSFET 進行低側驅動，並於馬達兩端並聯 SS14 續流二極體。當 MOSFET 切換關閉時，馬達會產生反電動勢，二極體能提供電流迴路，防止汲極（Drain ）腳位產生高壓擊穿 MOSFET；同時搭配 100 nF 去耦電容濾除高頻切換雜訊，避免幹擾經由電源與接地路徑耦合至 IMU。
接下來第八頁，我將說明本研究使用的三個飛控平臺……」

## Slide 8
飛控平台
自製飛控
8
無人機系統整合與控制研究
平臺
主控 MCU
無線
韌體
角色
ATK-MiniFly 原機
STM32F411(M4)
+ nRF51822(M0)
ESB 2.4G
(專用晶片+PA)
原廠韌體（被移植）
對照組,
也是多機控制的一員
自製板 + XIAO nRF52840
nRF52840(M4F)
單晶片
ESB 2.4G
(內建 RADIO)
移植ATK-MiniFLY
研究對象
自製板 + XIAO ESP32S3
ESP32S3(LX7)
單晶片
WiFi / BLE
開源 ESP-FC
驗證主控
可更換
Notes: 「第八頁是本研究實際使用的三個飛控平臺對照。
第一列是 ATK-MiniFly 原機。主控是 STM32F411，96 MHz 的 Cortex-M4，無線另外掛一顆 nRF51822 加上 RFX2401C 功率放大晶片，跑的是原廠韌體。它在本研究裡有兩個角色：一是韌體移植的來源，二是後面多機控制的其中一架受控機。
第二列是自製電路板插上 XIAO nRF52840。這顆是 64 MHz 的 Cortex-M4F，帶浮點運算單元，並且內建 RADIO 無線電，所以主控與無線合併在同一顆晶片上，不需要外掛射頻晶片。韌體是本研究移植的版本，這一列是本研究的主要對象。
第三列是同一塊自製電路板，換插 XIAO ESP32S3，改用 WiFi 與 BLE，跑的是開源的 ESP-FC 韌體。
這裡要請委員注意的是，第二列和第三列用的是同一塊電路板，只是換插不同的主控模組。這正好驗證了上一頁講的模組化設計——排母引出腳位之後，主控確實可以整顆更換。
第三列之所以不列為本研究的移植成果，是因為 ESP32 的飛控生態已經成熟，再做一次沒有研究上的增量，所以直接採用開源方案，把力氣集中在 nRF52840 這一顆上。
接下來第九頁，我將說明原廠的系統框架……」

## Slide 9
本研究硬體架構
系統一·移植
9
無人機系統整合與控制研究
馬達驅動
XIAO nRF52840 Sense 模組(可插拔更換)
nRF52840
64MHz Cortex-M4F
1MB FLASH ｜ 256KB RAM
板載晶片天線
LSM6DS3TR-C
板載六軸
內建充電電路(BQ25101)
GY-91 10DOF
三軸加速度計
三軸陀螺儀
三軸磁力計
氣壓計
鋰電池
(可經模組內建電路充電)
USB 介面
PWM×4
TWIM
BAT+/BAT−
CDC / 5V
VBAT
XIAO nRF52840 Sense
GY-91
Notes: 「第九頁是原廠 ATK-MiniFly 的系統框架，這張圖出自原廠開發指南的圖 4.1.1。
從圖上可以看到，原廠採用的是雙 MCU 架構。左邊這顆 NRF51822 是 Cortex-M0，負責無線通訊與電源管理，前面另外掛了一顆 RF 功率放大晶片；右邊這顆 STM32F411 是 Cortex-M4，負責感測器讀取、資料融合、PID 控制與馬達輸出。
兩顆晶片之間以 UART 相連。遙控器的訊號先由 NRF51822 接收，再經串口轉發給 STM32 處理。
右邊接的是十軸感測器，包含三軸加速度計、三軸陀螺儀、三軸磁力計與氣壓計，透過 IIC 匯流排連到主控。
下方這一排是電源部分，包含電源管理、充電電路與 USB 介面。原廠在這裡用了 TP4059 充電晶片與兩顆 XC6204 穩壓晶片。
之所以先看原廠的框架，是因為接下來第十頁我會用同樣的畫法呈現本研究的架構，兩張圖並排就能看出差異在哪裡。
接下來第十頁，我將說明本研究的系統框架……」

## Slide 10
原廠系統框架
系統一·移植
10
無人機系統整合與控制研究
Notes: 「第九頁是原廠 ATK-MiniFly 的系統框架，這張圖出自原廠開發指南的圖 4.1.1。
從圖上可以看到，原廠採用的是雙 MCU 架構。左邊這顆 NRF51822 是 Cortex-M0，負責無線通訊與電源管理，前面另外掛了一顆 RF 功率放大晶片；右邊這顆 STM32F411 是 Cortex-M4，負責感測器讀取、資料融合、PID 控制與馬達輸出。
兩顆晶片之間以 UART 相連。遙控器的訊號先由 NRF51822 接收，再經串口轉發給 STM32 處理。
右邊接的是十軸感測器，包含三軸加速度計、三軸陀螺儀、三軸磁力計與氣壓計，透過 IIC 匯流排連到主控。
下方這一排是電源部分，包含電源管理、充電電路與 USB 介面。原廠在這裡用了 TP4059 充電晶片與兩顆 XC6204 穩壓晶片。
之所以先看原廠的框架，是因為接下來第十頁我會用同樣的畫法呈現本研究的架構，兩張圖並排就能看出差異在哪裡。
接下來第十頁，我將說明本研究的系統框架……」

## Slide 11
開發環境對照
系統一·移植
無人機系統整合與控制研究
11
項目
原廠 ATK MiniFly
本研究 nRF52840
開發框架
原廠自行維護的 C 專案
Arduino 框架 XIAO 官方 BSP 即以此為基礎
開發環境
Keil MDK(僅支援 STM32)
VS Code + PlatformIO 擴充套件
燒錄方式
ST-Link 燒錄器
雙擊 RESET 進入 Bootloader 後由 USB 上傳
串列監視
需 USB-TTL 轉換器
USB CDC 直接開啟,不需轉換器
選用 PlatformIO 的原因 XIAO 的官方 BSP 以 Arduino 框架為基礎,韌體必須在此框架下開發;PlatformIO 是 VS Code 上支援該框架的擴充套件。

## Slide 12
控制晶片
系統一·移植
項目
原廠 ATK MiniFly
本研究 nRF52840
核心與記憶體
nRF51822 ARM Cortex-M0 32 位元 16 MHz
256 KB FLASH / 16 KB RAM
STM32F411 ARM Cortex-M4 32 位元 96 MHz
512 KB FLASH / 128 KB RAM
nRF52840 ARM Cortex-M4 32 位元(含浮點運算單元 FPU) 64 MHz
1 MB FLASH / 256 KB RAM
另有板載 2 MB QSPI Flash
電源與充電
TP4059 充電晶片(500mA)
兩顆 XC6204B302 LDO 分別供電
無獨立充電與穩壓晶片,改用模組內建
充電電路(BQ25101),載板僅加濾波電容
職責分工
51822 負責無線通訊與電源管理 F411 負責感測、融合、PID、馬達
同一顆處理感測、融合、PID、馬達、USB,並內建 RADIO 收發
晶片間通訊
兩顆之間以 UART 相連,使用ATKP協定
無跨晶片通訊,資料在同一顆晶片內流動
韌體
分為兩份,需各自燒錄
單一份,一次燒錄
12

## Slide 13
慣性感測對照
系統一·移植
13
無人機系統整合與控制研究
項目
原廠 ATK MiniFly
本研究 nRF52840
九軸感測
MPU9250(三軸加速度+陀螺+磁力計)
GY-91 模組(內含 MPU9250)
氣壓計
BMP280(後改 SPL06)
GY-91 模組內含 BMP280
掛接與讀取方式
九軸掛主控 IIC1(PB8/PB9),位址 0xD2;氣壓計掛在九軸的輔助 IIC
讀取方式:中斷 + DMA + 信號量
以 TWIM + EasyDMA 讀取,設定 RXD.PTR/MAXCNT 由硬體搬資料
開機自動探測 0x68/0x69 雙位址;採純輪詢等待
備援感測
無
板載 LSM6DS3 六軸,主感測失效時自動接手
可更換性
感測器直接焊在板上,不可更換
以排針座連接,可插拔更換

## Slide 14
無線通訊對照
系統一·移植
14
無人機系統整合與控制研究
項目
原廠 ATK MiniFly
本研究 nRF52840
射頻晶片
NRF51822 + RFX2401C 功率放大
nRF52840 內建 RADIO,無外掛射頻晶片
訊號路徑
遙控器 → NRF51822 → UART → STM32
遙控器 → nRF52840
軟體實作
STM32 端由 radiolink 任務逐位元組解析
直接操作 RADIO 暫存器收發
韌體分佈
無線與飛控分屬不同晶片,韌體分兩份
單一份韌體
驅動實作
沿用 nRF51 現成的 ESB 函式庫,主控端只解析 UART 位元組流
無現成函式庫可用,需直接設定 RADIO 暫存器:頻率、封包格式、CRC、白化
傳輸速率
250 Kbps
nRF52840 不支援 250 Kbps,兩端韌體同步改為 1 Mbps

## Slide 15
ESB 無線協定
自製飛控
無人機系統整合與控制研究
ESB(Enhanced ShockBurst)
Nordic 專有的 2.4GHz 協定。nRF24L 系列由硬體內建,nRF5 系列須配置 RADIO 暫存器。
ESB 封包結構
前導碼
1B
硬體自動產生
位址
5B
0x123456789A ← 必須逐bit 反轉
封包控制欄位 PCF
9bit
載荷長度 6bit ｜ 封包編號 PID 2bit ｜ 免回覆 NO_ACK 1bit
載荷Payload
0-32B
ATKP 封包:MsgID + DataLen + Data
CRC
2B
硬體校驗(2Byte)
15
PCF
Length
6 bit
載荷長度 0–32 B
PID
2 bit
分辨新包／重送
NO_ACK
1 bit
1 = 不要求回覆
地址
寫入位址前需位元反轉，因ATK遙控器是MSB,本研究是LSB
Notes: ESB 是 Nordic 專有的 2.4GHz 協定, nRF24系列 有專用的硬體 ESB 處理器，而 nRF52840 則是需要在韌體中對 RADIO 的底層暫存器進行配置。
關鍵在於:這個協議在 nRF24L 系列(遙控器用的那顆)是硬體內建的,但 nRF5 系列沒有這個硬體。移植時必須用 RADIO 外設自行把封包格式設定成一模一樣,才能與遙控器互通 —— 這就是無線層必須從暫存器層重建的原因。
可能被問:
Q:資料傳輸需要 CRC 嗎?為什麼只有一個?
A:空中封包由 ESB 的 CRC 負責,設定為 CRC16-CCITT(多項式 0x11021、初值 0xFFFF),由硬體自動計算與檢查,錯誤封包直接丟棄不會進到軟體。
ATKP 協議本身另有一個「求和取低 8 位」的校驗位元組,但那是走 USB 時用的。經無線傳送時,空中封包的載荷只放 msgID、dataLen 與 data 三部分,不帶 ATKP 的起始碼與校驗和 —— 因為位址欄已經負責識別、CRC 已經負責檢查,再加一層是多餘的。
所以是一層 CRC,不是兩層;兩層校驗只出現在 USB 路徑(ATKP 校驗和)與無線路徑(ESB CRC)各自的鏈路上。

## Slide 16
通訊協議
多機控制
16
無人機系統整合與控制研究
封包結構
0xAA
起始碼1
0xAF/0xAA
起始碼2
(方向標識)
功能字
Msg ID
(1B)
長度
資料Byte數
(1B)
資料
0~30 Byte
校驗和
求和取低1Byte
範例:解鎖指令 AA AF 01 01 A1 FC
AA
起始碼1
AF
起始碼2:上位機 → 飛控、遙控器
01
功能字:命令封包 CMD
01
長度:資料共 1 Byte
A1
資料:解鎖 ARM 命令碼
FC
校驗:低8位=FC ✓
AA+AF+01+01+A1 相加取低 8 位 = FC
ATKP 封包
注意
ATK 中 nRF 與 STM 之間通過UART使用該通訊協議進行溝通。 而本研究中只在與上位機溝通中使用。
Notes: 「第十六頁說明上位機送往飛控的封包格式。
整包由六個欄位組成：兩個起始碼、功能字、長度、資料，最後是校驗和。橘框圈起來的三格——功能字、長度、資料——才是原廠定義的 ATKP 封包本體；兩端的起始碼與校驗和，是走 USB 時才加上去的。
下方是解鎖指令的實際例子：AA AF 01 01 A1 FC。AA AF 是起始碼，01 是命令封包的功能字，第二個 01 表示資料只有一個 Byte，A1 是解鎖的命令碼，最後的 FC 是把前面五個 Byte 相加取低 8 位得到的校驗值。
這個封包如果走無線，就是裝在上一頁 ESB 封包的載荷裡，起始碼與校驗和都不帶。
可能被問:
Q:起始碼為什麼是兩個?
A:第一個固定 0xAA，第二個用來標示方向。原廠定義 0xAF 是上位機送往飛控這個方向，0xAA 則是飛控回送上位機。同樣一套 ATKP 封包，靠第二個起始碼就能分辨是誰送給誰。
Q:無線既然不用幀頭，為什麼原廠手冊的方向表裡有「四軸←遙控器」這一項?
A:因為那指的不是空中的形態。原廠手冊寫明，遙控器與 NRF51822 之間走無線，直接傳 ATKP 封包不加幀頭；但 NRF51822 收到後要再經串口轉發給 STM32F411，而「NRF51822 與 STM32F411 通信使用的串口方式，數據格式跟 usblink 鏈路一樣」，也就是要補上幀頭與校驗。
所以幀頭是給有線那一段用的。這一點在本研究反而消失了——合併成單晶片之後，那段串口不存在，RADIO 收到的 ATKP 直接進控制流程，不需要再框一次。
接下來第十七頁，我將播放移植後的實機飛行影片……」

## Slide 17
實機影片(一):移植後的飛行
自製飛控
17
無人機系統整合與控制研究
【影片位置:此處替換為飛行影片截圖】
影片內容:開機自檢、遙控器配對、起飛、定高懸停、訊號中斷後繼續飛、降落 請注意:訊號中斷那一段,飛機高度沒有掉下來,訊號回來就繼續飛
Notes: 【核心】一句話版 24 字≈7 秒 ｜ 完整版 331 字≈1.5 分
【一句話】移植成果的整體驗證:從上電到降落,全程沒有剪接。
【播放時要說的】
① **開機自檢** — 七個驅動模組依序通過,LED 指示狀態。這一段對應驅動層移植那頁。
② **遙控器配對成功** — 這代表 ESB 空中相容的三項對齊(位序反轉、動態載荷、速率)全部做對了,否則連不上。
③ **起飛、定高懸停** — 對應高度估計鏈的三項增強。
④ **斷訊維持** — 我故意讓訊號中斷,注意**高度沒有掉**,訊號回來後無縫續飛。
⑤ 降落。
【★ 這支影片放在這裡的原因】
到這一頁為止,單機的所有內容(硬體、移植、三大挑戰、控制、安全)都講完了。這支影片是它們的**綜合驗證** — 每一個環節在影片裡都看得到對應的畫面。下一章才進入多機。
【備詢·不念】
Q:為什麼特別展示斷訊維持?
A:它是多機控制的安全基礎。廣播模式下每臺本來就會有短暫收不到指令的空檔(點名那一下),這個機制把「輪空」定義為正常狀態,多機才可行。這也是為什麼這支影片排在多機章之前。

## Slide 18
多機控制的架構
多機控制
18
無人機系統整合與控制研究
指令的傳遞路徑
上位機
(定位與決策)
USB
ATKP指令
遙控器
(廣播轉發)
飛機A
ATK原機
飛機B
nRF自製
發出藍牙訊號
由四個錨點接收
廣播 A
指揮多架
同一封包，同一指令
廣播 B
指揮多架
同一包不同指令；各機取自己的段
狀態查詢
輪流取得狀態
每約 130ms 回一對一查詢
Notes: 【核心】一句話版 40 字≈11 秒 ｜ 完整版 702 字≈3.2 分
【一句話】核心概念是廣播定址:一份指令廣播出去,兩台同時收到,再由飛機自己判斷要不要執行。
【★ 為什麼是「飛機自己判斷」而不是「遙控器只發給某一台」】
這是整章的關鍵設計思想。若由發射端決定收件人(那就是分時尋址),帶寬必然 O(N)、各機指令必然錯開。改成「一包全體同收、由接收端自己判斷」之後,發送次數與台數無關 — **這是 O(1) 與 O(N) 的分野,也是編隊能不能同步的分野**。
【資料鏈路】PC 上位機做定位與決策 → 經 USB 以 ATKP 格式交給遙控器 → 遙控器原樣廣播 → 兩台飛機各有自己的 ID 與私有位址;兩台同時也都發 BLE 信標給四個錨點,所以能同時被定位。
【三個機制,都已實機驗證】
① **廣播選台(模式 A 擴展)** — 一包全體同收,包尾附目標字節;選中的執行、其餘懸停待命。
② **多工廣播(模式 B)** — 一個廣播包裡裝兩台各自獨立的指令段,兩機同收後各取自己那段,**可同時做不同動作**。這是本研究的亮點。
③ **廣播點名** — 廣播是單向不回 ACK 的,遙控器看不到飛機狀態,所以每隔約 0.13 秒切一次私有去探詢一台,把電量與在線狀態取回來。
【★ 三者不是三選一,而是分層並存】
· 模式 A 供人手操作(遙控器只有一份搖桿值)
· 模式 B 供 PC 自動編隊(指令來源能算出各機不同目標)
· 私有模式供逐台調參與讀狀態
它們用不同的 msgID 與位址,飛機端依 msgID 分流,可即時切換而不衝突。
【先給個伏筆】這三個機制不是一開始就這樣設計的 — 下一頁先講協議基礎,再下一頁講我走過的彎路。
【備詢·不念】
Q:現在能同時飛兩台嗎?
A:三個機制都有實機影片。但「機制通了」和「兩台一起編隊飛完一段航線」是兩件事,後者尚未完整演示 — 我在系統邊界那頁也是這樣標的。
Q:為什麼遙控器要原樣轉發而不解析?
A:讓遙控器保持單純的無線橋,PC 的擴展不需要動遙控器韌體。模式 B 就是這樣加進來的 — 遙控器一行控制邏輯都沒改。

## Slide 19
三種控制方式
多機控制
22
無人機系統整合與控制研究
一對一
廣播 A
廣播 B
發送次數
N 次（逐架）
1 次
1 次
指令同步
各架錯開
同時到達
同時到達
狀態回覆
✓ 有,可重送
✗ 無
✗ 無
同時操控
1 架
多架；同步
多架；可不同動作
Notes: 【核心】一句話版 27 字≈7 秒 ｜ 完整版 429 字≈1.9 分
【一句話】核心洞察只有一句:一切差異的根源是「要不要 ACK」。
【展開這句話】
· 要 ACK → 有回傳、有硬體重傳,可以逐台偵測丟包;但**必須逐台發送,指令必然錯開**。
· 不要 ACK → 才能一包全體同收、真正同步;代價是**遙控器完全看不到飛機**。
【左邊 帶寬與同步性對照】
· 私有要發 N 次,廣播只發 1 次
· 私有各機錯開,廣播同時到達
· 狀態回傳只有私有原生具備
【右邊 三種機制各自的定位】
① 模式 C 私有 ACK 一對一 — 適合逐台調參與讀狀態
② 模式 A 擴展 廣播選台 — 一次控一台、其餘懸停
③ 模式 B 多工廣播 — 一包內各機獨立指令,帶寬仍是 O(1) 但可同時做不同動作
【結論】編隊同步場景廣播壓倒性勝出;需要逐台狀態時仍需私有 — 所以我三種都保留,而且可以即時切換。
【這頁的方法論價值】機制選擇服從研究目標,沒有絕對優劣。這是我想強調的判斷方式,也是全篇最像研究結論的一句話。
【備詢·不念】
Q:三種機制會不會互相幹擾?
A:不會。它們用不同的 msgID 與位址,飛機端依 msgID 分流;而且同一時刻只有一種模式生效,可由遙控器即時切換。
Q:為什麼不只保留最好的那一種?
A:沒有絕對最好的。編隊同步要廣播、逐台讀狀態要私有 — 機制選擇服從使用情境,這正是本頁想表達的方法論。

## Slide 20
廣播模式 A
多機控制
19
無人機系統整合與控制研究
飛機端的判斷步驟
①
先看長度。長度多出一個位元組,代表是廣播封包
②
讀取尾端那個位元組,得知這個封包指定給誰
③
若指定為全部,或正好是自己的編號,就執行搖桿指令
④
否則原地懸停等待:傾角歸零、油門固定在懸停值、切換為定高
關鍵
等待時仍會更新連線時間,不會被誤判為失聯
提示
不符即待命 ✓
沿用已經確認可以飛的原廠封包,只差一個位元組,在不易除錯的情況下把變動降到最低
三項設計說明
1
等待中的飛機會持續懸停,因為每個封包都會更新連線時間,不會誤判為失聯而降落
2
一對一傳送時封包少一個位元組,飛機會自動走原本的流程,不需另外切換
3
起飛、降落與緊急停止這類指令不指定對象,一律送給所有飛機,因為緊急停止必須每一架都收到
封包結構
0xAF
0x50
原廠遙控封包
(格式不變)
長度
1+27+1
(=29)
remoterData_t
27 位元組全精度
目標位元組
0=全體
1=nRF 2=ATK

## Slide 21
廣播模式 B
多機控制
20
無人機系統整合與控制研究
飛機端的取用步驟
①
先讀第一個位元組,得知這個封包含有幾架的指令
②
以 8 個位元組為一段,依序檢查
③
比對每一段開頭的編號是否為自己
④
找到就取出使用;全部檢查完都沒有自己的,就忽略這個封包
對照
模式 A 靠封包尾端的位元元元組,模式 B 靠每段開頭的編號
注意
各取自己那一段
沒找到自己時不會重置連線時間,因為分批傳送時這個封包沒有自己並不代表失聯
數值壓縮的原因
1
單一封包最多只能放 32 個位元組,原本的完整格式兩架就放不下
2
依實際飛行需要縮小範圍(傾角 ±30 度、轉速 ±200 度/秒),損失的精度遠小於機體本身的反應
3
每架 8 個位元組,兩架 19、三架 27 個位元組仍在限制內,四架則超過
封包結構
0x60
一次指揮多架
(功能欄位)
長度
1 + 8×N
(兩架=17)
架數 + 各架指令
每架 8 個位元組

## Slide 22
斷聯風險
多機控制
23
無人機系統整合與控制研究
01
發送端一次只能對一架
ESB 只有一組 TX 位址暫存器；切換目標需先改寫位址。
02
架數越多，輪空越久
目前一輪點名 2～3 架；架數增加，輪一圈時間等比拉長。
03
輪空若被判失聯會墜機
可能觸發降落／停機，因此必須分開判斷輪空與失聯。
短暫輪空 → 保持現狀／等待
持續超時 → 才進入失聯保護
控制時序
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Q
B：廣播控制 ×12 Q：一對一點名 ×1 約每 130ms 詢問一次
查到狀態後立即切回廣播，等待上限 50 ms。

## Slide 23
斷聯保護
自製飛控
24
無人機系統整合與控制研究
正常飛行
遙控指令連續
偵測到中斷
逾時未收到新指令
寬限維持
下降
著陸後鎖定
逾時
未恢復
訊號恢復
模式 0
維持高度
約 2 秒
模式 1
維持高度
約 8 秒
模式 2
緩降
立即
Notes: 【核心】一句話版 38 字≈10 秒 ｜ 完整版 674 字≈3.1 分
【一句話】訊號中斷不等於一定要墜落 — 這頁同時是單機安全的核心,也是多機控制的地基。
【核心問題】遙控訊號中斷時,飛機該怎麼辦?「立刻切斷馬達」最保守,但**多數中斷是短暫的**(天線遮擋、瞬時幹擾、封包碰撞),直接停機等於把一次可恢復的抖動變成一次墜機。
【★ 為什麼需要三種而不是一種】
因為「最好的策略」取決於場景,不存在通用解:
· **模式 0 斷線寬限續飛** — 中斷後維持定高最多 2 秒,訊號回來即無縫續飛,超時才轉緩降。適合**訊號本來就會間歇中斷**的場合。
· **模式 1 懸停等待再緩降** — 原地懸停約 8 秒,留出操作者反應與接管的時間窗,超時再受控緩降。適合**有人監看的手動飛行**。
· **模式 2 立即緩降** — 中斷即受控緩降、觸地自動停機,不等待。適合**未知環境或不容許漂移**的場合。
【三者的共同點】都是**同一套失控保護狀態機**,差別只在「等多久」與「等的時候做什麼」。不是三份獨立程式碼,而是同一個狀態機的三組參數 — 所以未來可由上位機即時切換。
【★ 關鍵銜接 — 這頁存在的真正理由】
模式 0 的「寬限等待」正是多機廣播控制的地基。廣播模式下每台飛機**本來就會有短暫收不到指令的空檔** — 點名那一下就是(約 0.13 秒)。若沒有寬限維持,每次輪空都會觸發失控保護,多機根本不成立。
寬限維持把「輪空」重新定義為**正常狀態**,而不是異常。這是單機安全設計反過來成就多機能力的例子。
【現場播放三支實測影片】模式0.mp4、模式1.mp4、模式2.mp4
【備詢·不念】
Q:2 秒的寬限怎麼定的?
A:實測經驗值。太短會因偶發丟包誤觸發降落,太長則真失聯時遲遲不處置。2 秒是兩者的平衡點,而且遠大於點名輪空的 0.13 秒,留有充足餘裕。
Q:三種策略怎麼選?
A:目前是編譯期選定。設計上可由上位機即時切換,這是未來工作。

## Slide 24
實機影片(二):廣播模式 A
多機控制
25
無人機系統整合與控制研究
【影片位置:此處替換為廣播模式 A 影片截圖】
操作方式:遙控器切到 M1 時只有 ATK 有反應,切到 M2 時只有 nRF 有反應 請注意:沒有被指定的那一架會原地懸停、高度不掉,因為它讀到尾端的目標位元組不是自己
Notes: 【核心】一句話版 44 字≈12 秒 ｜ 完整版 262 字≈1.2 分
【一句話】切 M1 只有 ATK 動、切 M2 只有 nRF 動,而未被選中的那台原地懸停不掉高。
【播放時要說的】
① 先切 M1:推搖桿,只有 ATK 響應,nRF 停在原處不動。
② 再切 M2:同一支搖桿,換成只有 nRF 響應。
③ **重點看未被選中的那台** — 它不是關機、不是緩降,而是**穩定懸停在原高度**。那是包尾目標字節不符時自動轉入的懸停待命。
【★ 這段驗證的是什麼】
驗證模式 A 的三件事:目標字節能正確分流、待命機能維持高度、切換即時生效(下一個廣播週期就換人,約 10 毫秒)。
【備詢·不念】
Q:切換的瞬間會不會有空檔?
A:不會。兩台每一拍都收到同一個廣播包,差別只在誰執行、誰待命 — 切換只是目標字節的值變了,沒有任何重新建立連線的過程。
Q:待命那台為什麼不會因為「沒收到指令」而觸發失控保護?
A:它其實**有**收到指令 — 收到的是「待命」這個指令,而且鏈路時間戳照常刷新。對飛機而言鏈路一直是活的。

## Slide 25
實機影片(三):廣播模式 B
多機控制
26
無人機系統整合與控制研究
【影片位置:此處替換為廣播模式 B 影片截圖】
操作:上位機送出一個封包,其中 ATK 那段設為手動油門、nRF 那段設為懸停等待要看的重點:結果只有 ATK 轉動,nRF 靜止;兩者對調後結果一致,可見是依段內編號分辨
Notes: 【核心】一句話版 24 字≈7 秒 ｜ 完整版 296 字≈1.3 分
【一句話】兩台飛機接收的是同一個封包,卻執行了不同的動作。
【播放時要說的】
① 上位機下發一個 msgID=0x60 的封包,裡面有兩段:ATK 那段設手動油門、nRF 那段設懸停待命旗標。
② 結果只有 ATK 轉動,nRF 靜止不動。
③ 角色對調(改成 nRF 手動、ATK 待命)再發一次,結果一致 — 證明分流確實是按段內 ID,不是巧合或單向的偏差。
【★ 播完必說的一句】
這是多工廣播相對於一般廣播的**唯一證據**。一般廣播只能讓所有飛機做同一件事;分時尋址雖能分別控制,卻要發 N 次、各機指令必然錯開。這裡是**一個封包、同時到達、各自不同** — 三者兼得。
【備詢·不念】
Q:為什麼要用上位機發,不用遙控器?
A:遙控器物理上只有兩根搖桿,只能產生一份數值,裝不滿兩段不同的指令。模式 B 的能力要在「指令來源能算出各機不同目標」時才有意義 — 那就是 PC 端,也正是本研究定位系統的下游應用。

## Slide 26
系統二
室內定位系統
從訊號強度換算出飛機的位置
27
無人機系統整合與控制研究
Notes: 【延伸】一句話版 45 字≈12 秒 ｜ 完整版 165 字≈0.8 分
【一句話】接下來進系統二:定位。從 RSSI 這個訊號本身,到九步定位引擎,再到與文獻的對照與改進。
【怎麼講】這一章的順序是:先給四步全貌,再依序展開硬體、位置閉環、RSSI 的三層深入、時槽寄生信標,最後是濾波三部曲與文獻對照。這裡要先提醒委員一件事:定位是本論文的支撐貢獻,不是主貢獻 — 主軸仍在跨 MCU 的韌體重構。

## Slide 27
定位的四個步驟
室內定位
28
無人機系統整合與控制研究
01
接收訊號
飛機發出藍牙訊號,四個固定位置的錨點接收並量測訊號強度
02
換算距離
以訊號強度與距離的關係式,推算飛機到每個錨點的距離
03
濾除雜訊
訊號強度本身會跳動,靜止時加強平滑、移動時加快反應
04
計算座標
由四個距離交會出位置,並在上位機地圖上即時顯示
Notes: 【延伸】一句話版 27 字≈7 秒 ｜ 完整版 320 字≈1.5 分
【一句話】先給一張全景圖,再進細節 — 定位這一大塊分四個步驟。
【四個步驟】
① 訊號採集 — 四個固定錨點持續廣播,信標接收各錨的訊號強度(RSSI)
② 距離換算 — 用對數距離模型把訊號強度轉為到各錨的估計距離
③ 濾波處理 — 自適應 Kalman:靜止強平滑、移動快跟手,對抗 RSSI 先天波動
④ 定位解算 — 多錨距離交會出座標,上位機地圖即時顯示軌跡
【接下來的展開順序】定位網路硬體 → 位置閉環 → RSSI 三層深入 → 時槽寄生信標 → 濾波三部曲 → 文獻對照。
【要先提醒委員一件事】定位是本論文的**支撐貢獻**,不是主貢獻 — 主軸仍在跨 MCU 的韌體重構。這樣講可以避免委員把評分重心放錯地方。

## Slide 28
定位網路硬體
室內定位
29
無人機系統整合與控制研究
閘道(一台)
▸
接收四個錨點回報的訊號強度
▸
以 USB 轉送到上位機
▸
使用獨立的封包格式並加上校驗
▸
以 LED 顯示連線狀態
架設時四個錨點的天線型號、朝向與高度必須一致。實測朝向不同可差到近 20 分貝,直接影響精度
錨點(四個,位置固定且已知)
錨1
只接收不連線
錨2
被動掃描·批次上報
錨3
被動掃描·批次上報
錨4
被動掃描·批次上報
錨點只接收、不建立連線,因此可以同時服務多架飛機
Notes: 【備詢為主】一句話版 36 字≈10 秒 ｜ 完整版 368 字≈1.7 分
【一句話】定位網路的硬體很簡單:一個閘道加四個錨點,全部用同一顆 ESP32S3。
【硬體組成】
· **閘道 ×1** — 接收四錨的 RSSI 批次上報,經 USB 轉發至上位機。使用獨立幀格式加校驗確保傳輸可靠。
· **錨點 ×4** — 固定在已知座標,以 NimBLE 被動掃描量測各飛機信標的 RSSI,再經 ESP-NOW 上報閘道。
【為什麼用被動掃描而非建立連線】
被動掃描不需建連,因此**錨點的服務對象數量沒有上限** — 一次掃描即可收齊三台飛機的訊號。若採連線式,四個錨要各自與每台飛機建連,台數增加就會撐不住。這是多機同時定位的前提。
【部署要點】四個錨的天線型號與朝向必須一致。實測天線朝向差異可造成接近 20 dB 的 RSSI 落差,換算成距離是數倍的誤差 — 這比濾波演算法的影響大得多。
【備詢·不念】
Q:為什麼錨點也用 ESP32S3?
A:與第三台飛控平臺同型,採購與韌體維護成本低;且其 BLE 掃描效能足夠。
Q:四個錨怎麼決定擺位?
A:盡量圍成矩形、避免共線 — 共線會使幾何精度因數(GDOP)劣化,交會出的位置誤差被放大。

## Slide 29
以同一顆無線晶片兼發定位訊號
室內定位
30
無人機系統整合與控制研究
遙控通訊是一問一答,兩次收發之間無線晶片處於閒置。本研究利用這段空檔,讓同一顆晶片切換去發出一個藍牙訊號供錨點接收,發完再切回遙控。
無線晶片的時間分配
ESB
收遙控
回
回覆確認
切BLE
廣播信標
切回
ESB
ESB
收遙控
回
回覆確認
切BLE
廣播信標
青色是插入的定位訊號,借用遙控的空檔發出,錨點即可收到並量測強度
切換方式
切換時重新設定頻率、封包格式與校驗方式,發完再切回遙控,全程插在確定的空檔內。
時間保護
若當下空檔不足就跳過這次定位訊號,不佔用接收遙控指令的時機。飛行安全優先於定位。
適用範圍
發出的是與藍牙格式相容的訊號,錨點掃描得到並可量測強度,用於定位已足夠。
好處是不必另外加裝定位模組,同一顆晶片就能同時處理遙控與定位
Notes: 【備詢為主】一句話版 51 字≈14 秒 ｜ 完整版 853 字≈3.9 分
【一句話】讓同一顆 RADIO 分時跑兩種協議 — ESB 收發遙控,並在通信空隙插入 BLE 廣播當定位信標。
【為什麼這件事可行】關鍵是遙控通信的**時間結構**。ESB 是一問一答:遙控器發一包 → 飛機回 ACK → 然後雙方都閒著,直到下一包。遙控迴圈約 100Hz,也就是每 10 毫秒一輪,而一次收發加 ACK 只佔其中不到 1 毫秒。**剩下 9 毫秒 RADIO 完全空閒** — 那個空隙足夠塞進一個 BLE 廣播封包(約 0.3 毫秒)。
【切換要改哪些暫存器】ESB 和 BLE 雖然都在 2.4GHz,但封包格式完全不同,切換時要重配:
· 頻率 — ESB 用約定的通道,BLE 廣播用 37/38/39 三個廣播通道
· 封包格式(PCNF0/PCNF1)— 長度欄位數、S1 欄位數、位址長度都不同
· CRC — 多項式與初值不同
· 白化(whitening)— BLE 強制啟用資料白化避免長串相同位元,ESB 不用
發完 BLE 再把這些全部切回 ESB。整個切換是純暫存器寫入,微秒級。
【★ 時序保護:為什麼「寧可少發一次信標」】切換插在 radiolinkTask 確定的收發空隙內,而且視窗時長受控。原則是:**控制安全永遠優先於定位**。如果某一輪的空隙不夠(例如遙控封包來得密),就跳過這次信標 — 定位少一個取樣點只是精度略降,但如果因為在發信標而錯過遙控封包,飛機就會進失控保護。這個優先順序不能反。
【誠實邊界】這是 BLE **相容廣播** — 封包格式讓 NimBLE 掃描器認得、能測 RSSI,但沒有完整跑標準 BLE 的三頻道輪替與退避流程。對定位用途足夠(我們只需要錨點能收到並測強度),但論文裡如實說明,不宣稱是標準 BLE Beacon。
【這個設計的價值】異構機隊裡,ATK 原機要外掛信標模組才能被定位,而 nRF 平臺用自身 RADIO 就做到了 — 不增加任何硬體、不佔板面積。這是單晶片架構帶來的額外好處。
【備詢·不念】
Q:切換開銷會不會影響控制?
A:微秒級的暫存器重配,而且插在確定的空隙,不影響 500Hz 控制迴圈。實測遙控手感無差異。
Q:為什麼不用獨立的信標模組?
A:板端空間精簡是設計目標之一。用時槽寄生以單晶片完成,是更符合本研究「單晶片全能」主軸的做法。

## Slide 30
多架飛機共用錨點的方式
室內定位
31
無人機系統整合與控制研究
三架飛機發出的訊號格式相同,只差一個編號,因此一套錨點就能同時服務多架
1
飛機發出訊號
利用遙控空檔發出藍牙訊號,內容包含一個編號,用來表示是哪一架
2
四個錨點接收
四個錨點各自收到這個訊號,並分別量測到的強度
3
錨點回報給上位機
錨點把「哪一架、強度多少」回報給閘道,閘道再以 USB 轉送到上位機,每秒十次
4
上位機計算座標
先濾除訊號雜訊,換算成距離,再由四個距離交會出座標,最後平滑軌跡
5
地圖顯示與控制
地圖上即時顯示飛機位置,算出的座標也可回頭用來控制飛行
錨點一次掃描就能收齊三架的訊號,上位機分別計算後顯示在同一張地圖上
Notes: 【備詢為主】一句話版 37 字≈10 秒 ｜ 完整版 354 字≈1.6 分
【一句話】上一頁講「怎麼發」,這一頁講「發出去之後,一套錨點怎麼同時服務多台飛機」。
【關鍵在 droneId】信標內容是 FF FF 'M' 'F' droneId seq — **droneId 標明是哪一台**。三台飛機的信標格式完全統一,只差這一個字節。
【所以錨點不必為誰做特別處理】四個 ESP32S3 錨用 NimBLE 被動掃描,一次掃描就把三台的訊號都收齊,各自量到 RSSI,連同 droneId 一起經 ESP-NOW 上報閘道。上位機再按 droneId 分別解算、在同一張地圖上顯示整個機隊。
【為什麼「被動掃描」是關鍵】不建連線,所以錨點的服務對象數量沒有上限 — 這是兩機(乃至多機)能同時被定位的基礎。若採用連線式定位,四個錨要各自與每台飛機建連,台數一多就撐不住。
【備詢·不念】
Q:三台飛機的信標會不會互相幹擾?
A:BLE 廣播本來就是無連線的短促發送,加上各機發送時機由自己的 RADIO 空隙決定,天然錯開;錨點靠 droneId 區分來源。

## Slide 31
訊號強度的波動特性
室內定位
32
無人機系統整合與控制研究
訊號強度(RSSI)
接收到的訊號強弱,單位是 dBm。每降低 10 分貝代表功率變成十分之一。室內藍牙常見範圍約 -40(很近)到 -90(很遠)。
跳動的三個原因
1
訊號經多條路徑到達
訊號經牆面與地面反射後,多條路徑疊在一起互相幹擾
2
被遮擋
人體或機身擋住時,強度可差 5 到 15 分貝
3
天線朝向不同
天線朝向不同會造成明顯落差,實際數值待量測
訊號強度跳動示意(飛機靜止不動)
-50
-60
-70
-80
中值 ≈ -60 dBm
連續取樣(飛機完全靜止)
即使飛機完全靜止,讀值仍會在數分貝內跳動,偶爾出現偏離很多的值。換算成距離後差距可達數倍,所以必須先濾波。
Notes: 【備詢為主】一句話版 31 字≈8 秒 ｜ 完整版 324 字≈1.5 分
【一句話】先把 RSSI 這個訊號的真面目講清楚 — 它天生就是會抖的。
【RSSI 是什麼】接收訊號強度,單位 dBm,是對數刻度 — 每降 10 dB 代表功率變成十分之一。室內 BLE 典型範圍是 −40 到 −90 dBm。
【波動的三大來源】
① 多徑反射疊加 — 訊號走不同路徑到達,互相干涉
② 遮擋 — 5 到 15 dB
③ 天線朝向 — 接近 20 dB
【右圖是實測(這頁最有說服力的部分)】信標完全靜止不動,讀值仍在 ±6 dB 內跳,還有偶發的 −71 離群值。換算成距離,差距超過 2 倍。
【所以】必須先濾波。這不是「訊號品質不好」,而是 RSSI 的物理特性 — 下一頁講怎麼把它轉成距離,再下一頁講怎麼濾。

## Slide 32
訊號強度與距離的換算
室內定位
33
無人機系統整合與控制研究
從物理現象推導出關係式
1
電波往外擴散
能量以球面往外擴散,功率與距離平方成反比
2
改用對數表示
訊號強度本身就是對數刻度,因此距離每增加十倍,強度就固定下降一定分貝
3
加入環境修正
室內有牆面與反射,衰減比自由空間快,因此用一個可調的衰減指數取代固定值
RSSI(d) = P₀ − 10·n·log₁₀(d)
反解:d = 10^((P₀−RSSI)/(10n))
兩個參數的意義
距離一公尺處的基準強度
由發射功率與天線共同決定,每個錨點都不一樣,必須各自在一公尺處實際量測
衰減指數(反映環境特性)
n=2
無遮擋的理想情況
n=2.7~3.5
一般室內環境
n>4
遮蔽物多、隔牆多的環境
衰減指數若設定不準,整場距離都會偏掉,這是需要自動調整的原因。
Notes: 【備詢為主】一句話版 38 字≈10 秒 ｜ 完整版 678 字≈3.1 分
【一句話】對數模型不是經驗公式,是從電波物理推出來的 — 而且有一個參數設錯就整場偏。
【三步推導】
① 電波從天線發出後在空間中呈球面擴散。能量守恆,球面積 4πd² 隨距離平方增長,所以單位元面積的功率密度 ∝ 1/d²。
② RSSI 的單位 dBm 本身是對數刻度(dBm = 10·log₁₀(功率/1mW))。把 1/d² 這個冪次關係取對數,就變成「距離每增加十倍,訊號固定掉 20 dB」的線性關係。
③ 但那是自由空間。室內有牆、有傢俱、有反射,衰減比自由空間快。所以把指數 2 換成一個可調的**環境衰減指數 n**。
【最終形式】RSSI = P₀ − 10·n·log₁₀(d)
反解得 d = 10^((P₀ − RSSI) / (10n))
【兩個參數的意義完全不同】
· **P₀** — 距離 1 米處量到的訊號強度,是這支錨點的「基準點」。它取決於天線增益、發射功率、朝向、周圍遮擋 — **每支錨都不一樣,必須逐錨標定**。共用一個 P₀ 就等於把錨之間的硬體差異全算成距離誤差。
· **n** — 環境的「指紋」。自由空間是 2,典型室內 2.7~3.5,重遮擋大於 4。
【★ 為什麼 n 設錯救不回來】看反解式:n 在指數的分母。n 設偏 10%,距離就系統性偏差一個固定倍率,而且是**所有錨同方向偏**。濾波只能壓隨機雜訊,對這種系統性偏差完全無效 — 濾出來的是一個穩定但錯誤的位置。這正是「自適應 n」的動機:與其猜一個固定值,不如用錨與錨之間的互測(它們的距離是已知的)反算出當下環境的 n。
【備詢·不念】
Q:為什麼不直接查表?
A:對數模型只需要兩個參數就能覆蓋整個空間,而指紋庫(查表)需要事前在每個網格點採樣建庫,換場地就要重做。本研究要的是可快速部署的方案。
Q:P₀ 怎麼標定?
A:上位機有逐錨標定介面 — 把信標放在距該錨 1 米處,讀當下的 RSSI 存為該錨的 P₀。

## Slide 33
訊號濾波(1/3):問題說明
室內定位
34
無人機系統整合與控制研究
訊號強度的三個問題
訊號本身就會跳動
飛機停在原地不動,讀到的強度仍會在正負 2 到 3 分貝之間跳動。這是反射與環境幹擾造成的,無法消除。
換算距離後會被放大
強度換算成距離是指數運算,強度只差 1 分貝,換算後可能差到數十公分甚至一公尺以上。
靜止與移動的需求相反
要壓住跳動就得濾得重,要跟上移動就得濾得輕,同一組固定參數無法同時滿足。
固定參數無法兩者兼顧
靜止時訊號持續跳動
濾得太輕,畫面上的位置會跟著亂跳
移動時需要立即反應
濾得太重,畫面上的位置會落後、跟不上
固定參數一定會犧牲其中一邊,因此需要能依情況自動調整強度的濾波方式。
Notes: 【備詢為主】一句話版 34 字≈9 秒 ｜ 完整版 417 字≈1.9 分
【一句話】先把問題講透,再講方法 — RSSI 有三個麻煩,而且它們互相衝突。
【三個麻煩】
① 先天抖動 — 靜止不動,讀值仍在 ±2~3 dBm 跳。這是多徑反射造成的物理特性,消不掉。
② 轉距離會放大 — RSSI 轉距離是 10 的 x 次方,指數運算。訊號域 1 dB 的小抖動,轉距離後放大成數十公分到公尺級。
③ 靜止與移動的兩難 — 壓抖動要濾波「重」,跟上移動要濾波「輕」。固定參數無法兼顧。
【右邊的核心矛盾(這頁的重點)】
靜止時 RSSI 一直抖 → 濾波太輕,圖標亂跳
但濾波太重 → 又跟不上真的移動
【所以需要什麼】一個「會看情況」的濾波器:靜止時當它重、壓住抖動;偵測到真移動時當它輕、快速跟上。這就是下一頁自適應 Kalman 要解決的。
【為什麼要先講問題】因為如果直接講「我用了自適應 Kalman」,委員會問「為什麼不用一般的 Kalman」。先把兩難講清楚,方法的必要性就自然成立。

## Slide 34
訊號濾波(2/3):依情況調整
室內定位
35
無人機系統整合與控制研究
每個錨點各用一組濾波器
每收到一筆新讀值,就用「新讀值與目前估計的差」來修正估計。這個差值的變化方式,可以用來判斷飛機是否真的在移動。
靜止時:加強平滑
差值在零附近來回擺動,代表飛機沒有真的移動。此時多倚重原本的估計,壓住跳動。
移動時:加快反應
連續幾筆差值都偏向同一方向,代表飛機真的在動。此時改為多採信新讀值,讓位置快速跟上。
移動與雜訊的分辨方式
雜訊造成的差值忽正忽負,累加後互相抵消,沒有方向性。
真的移動時差值持續同號,累加後越來越大,有明確方向。
同方向的差值累積超過設定值
即判定為移動,濾波強度隨之切換
可調整的參數
靜止時的平滑程度、移動時的反應速度
移動判定的門檻、量測雜訊的估計值
Notes: 【備詢為主】一句話版 39 字≈11 秒 ｜ 完整版 655 字≈3.0 分
【一句話】自適應 Kalman 的核心是:用「創新」的方向性來分辨這是雜訊還是真的在動。
【先講基本結構】每支錨各配一個一維 Kalman 濾波器,狀態就是「這支錨量到的真實 RSSI」。每來一筆新讀值,計算**創新(innovation)= 新讀值 − 目前估計**,再用它修正估計。
【關鍵參數 Q 在做什麼】Q 是過程雜訊,它代表「我認為真實值本身有多容易變」。
· Q 小 → 濾波器認為真值很穩定 → 傾向相信自己的估計,新讀值只能小幅修正 → 平滑但遲鈍
· Q 大 → 濾波器認為真值隨時在變 → 傾向相信新讀值 → 跟手但會抖
【★ 怎麼分辨移動與雜訊(全頁最關鍵)】
· **雜訊的創新沒有方向性**:多徑干涉造成的抖動是隨機的,創新忽正忽負,累加起來會互相抵消,長期趨近零。
· **移動的創新有方向性**:機體真的靠近錨點,RSSI 就會持續變強,創新連續同號,累加起來越來越大。
所以判準是:**把創新累加起來看它會不會發散**。累積同向創新超過閾值 → 判定為真移動 → 臨時把 Q 放大;累積量回落 → 切回小 Q。
【兩個模式】
· 靜止模式(小 Q):壓住 ±2~3 dBm 的先天抖動,圖標穩住
· 移動模式(放大 Q):快速跟上,不滯後
【為什麼這比「固定三級濾波」聰明】固定三級只是預先準備三種平滑強度,還是要人去判斷現在該用哪一級。自適應的做法是讓濾波器自己從創新的統計特性判斷 — 它真正解決了「靜止要重、移動要輕」這個兩難,而不是把選擇權丟給使用者。
【備詢·不念】
Q:閾值怎麼定?
A:在 config 可調,依實測的 RSSI 抖動幅度整定 — 要大於雜訊的累積量,又要小於真移動的累積量。
Q:為什麼每支錨各一個濾波器?
A:各錨的距離、朝向、遮擋都不同,抖動特性也不同。共用一個濾波器會把差異平均掉。

## Slide 35
訊號濾波(3/3):實際除錯過程
室內定位
36
無人機系統整合與控制研究
發生的現象
校正完成後,原始量測點持續更新,但畫面上的飛機圖示停在原地不動,明顯落後。
▶
找出的原因
為壓住跳動把濾波參數設得太小,移動時要二十多筆資料才跟得上,看起來就像停住。
▶
修正方式
改為自動調整:移動時加快反應、靜止時加強平滑,並在連續大幅跳動數次後重新起算。
修正後的結果
靜止
抖動顯著收斂
加強平滑後,畫面上的位置不再跳動
穩定後
位置穩定
計算結果不再發散,停在正確的位置
移動時
位置跟得上
判定為移動後就加快反應
以上是除錯過程中觀察到的改善。實際硬體的定位精度數字,要等上位機與遙控器完整連通後才能量測
Notes: 【備詢為主】一句話版 30 字≈8 秒 ｜ 完整版 418 字≈1.9 分
【一句話】一次真實的除錯過程 — 真實的問題、真實的診斷、真實的修復。
【現象(v1.14)】標定完成後,藍色的 raw 點在動,但無人機圖標卡在原位、嚴重滯後,看起來像「定住了」。
【根因診斷】為了壓 RSSI 抖動,我把 Kalman 的 Q 設得極小(0.001)→ 濾波過度。機體一移動,濾波後的 RSSI 要 20 多步才跟上,圖標看起來就是卡住 — **壓噪與跟手失衡**。
【修復(v1.14.1)】
① 改成自適應 Q:偵測到真移動就放大 Q 快跟,靜止才用小 Q 強平滑
② 位置層再加「連續大跳變 N 次就重播種」— 治標定搬動後追不上的問題
【修復效果三者兼得】靜止時抖動明顯收斂、穩態時解算穩定停在對的位置、移動時圖標跟手不卡。
【★ 這裡我要特別誠實(重要)】以上是除錯過程中在軟體與模擬層觀察到的**定性改善**,不是真實硬體的精度數字。真實硬體的定位精度實驗還沒做完,要等完整聯通後才能量化。
【備詢·不念】
Q:定位精度是多少?
A:誠實答 — 定位鏈路已打通,但硬體精度實驗仍在進行,我不給未經實測的數字。這比編一個數字然後被追問來源更穩。

## Slide 36
位置的平滑處理
室內定位
37
無人機系統整合與控制研究
做法:把兩個來源加權平均
每次更新都有兩個位置來源:
預測值:依上一次的位置與速度推算,平滑但會逐漸偏離
量測值:這次由距離交會算出的座標,貼近真實但跳動大
輸出 = 預測 + K ×(量測 − 預測)
括號中的比例會自動調整
量測越不穩就多信預測,結果較平滑;推算越不準就多信量測,跟得較緊
本系統的做法
同時估計位置與速度
以等速度推算:新位置 = 目前位置 + 速度 × 時間
1
一併估計速度的原因
只平滑位置會落後;一併估計速度才能預判移動方向,跟得比較快
2
參數設定
一個代表推算的可信度,一個代表量測的可信度,依實際跳動情況設定
這個方法能平滑隨機跳動,但無法修正整體偏移。錨點的基準值校正才是精度的基礎
Notes: 【備詢為主】一句話版 41 字≈11 秒 ｜ 完整版 597 字≈2.7 分
【一句話】位置層 Kalman 在做的事:在「模型預測」與「量測結果」之間,自動決定該信誰。
【每一拍有兩個位置說法】
· **預測** — 按上一拍的位置加速度外推:「照這個速度,現在應該在這裡」。它平滑,但如果運動模型不準就會漂。
· **量測** — 這一拍三邊定位解出的座標。它貼近真實,但因為 RSSI 抖動而劇烈跳動。
【輸出怎麼算】輸出 = 預測 + K ×(量測 − 預測)
K 叫卡爾曼增益,它是自動算出來的信任比例:
· 量測雜訊 R 大(訊號很吵)→ K 變小 → 更信預測
· 過程雜訊 Q 大(模型不可靠)→ K 變大 → 更信量測
**K 不是人設的,是濾波器每一拍根據當前的不確定度自己算的** — 這是 Kalman 相對於固定權重平均的根本差別。
【本系統的設定】狀態向量包含位置與速度,採用勻速模型。
**為什麼要帶速度**:只有位置的話,預測就是「和上一拍一樣」,每次都是事後追;帶了速度,預測才能沿著運動方向外推,跟隨才不會滯後。
【★ 誠實邊界(一定要講)】Kalman 救的是**跳動**,救不了**系統性偏差**。如果某支錨的 P₀ 標定錯了,或 n 設偏了,整場的解算都會朝同一個方向偏 — 而 Kalman 只會平滑地跟著偏,輸出一個「很穩定的錯誤位置」。所以標定才是根基,濾波是在標定正確的前提下改善穩定性,兩者不能互相替代。
【備詢·不念】
Q:為什麼不用更高階的模型(帶加速度)?
A:室內近懸停以低速運動為主,勻速模型已足夠。模型階數越高,狀態維度越多、對雜訊越敏感,反而不穩。
Q:兩層 Kalman(訊號域一層、位置域一層)會不會重複?
A:治的是不同東西。訊號域治的是 RSSI 的輸入雜訊,位置域治的是幾何解算本身的不穩定 — 即使 RSSI 完全乾淨,四錨交會的幾何也會因為錨的分佈而放大誤差。

## Slide 37
定位處理的完整流程
室內定位
38
無人機系統整合與控制研究
1. 飛機發訊號
以藍牙廣播發出
2. 錨點接收
四個錨點量測訊號強度
3. 濾除雜訊
靜止時加強平滑,移動時加快反應
4. 換算距離
依各錨的基準值換算
5. 修正環境參數
以錨點之間的已知距離反推
6. 交會出座標
由四個距離計算位置,較近的錨點權重較高
7. 平滑軌跡
讓顯示的移動軌跡連續不跳動
橙色是訊號濾波,是本研究著力的部分;藍色是位置計算;綠色是環境參數的修正
Notes: 【核心】一句話版 33 字≈9 秒 ｜ 完整版 351 字≈1.6 分
【一句話】九步定位引擎 — 從這頁可以看出它不是「普通的 RSSI 定位」。
【九步順序】
信標廣播 → 四錨採集 → **自適應 Kalman 濾波(訊號域)** → 對數模型逐錨 P₀ 轉距離 → 自適應 n(錨間互測反算)→ 加權最小二乘解算 → 位置 Kalman 平滑軌跡
【★ 順序本身就是設計決定】注意濾波在「轉距離之前」。原因是:訊號域 1 dB 的波動,轉成距離後會被指數放大成數十公分到公尺級。**先濾再轉**,才不會把小抖動放大成大誤差。這個順序如果顛倒,後面再怎麼濾都救不回來。
【橙色標的部分】自適應 RSSI 濾波是本文的改進重點,接下來三頁展開:
① 先看清問題(RSSI 到底難在哪)
② 再講自適應 Kalman 這個方法
③ 最後是一次真實除錯的故事與數據
【備詢·不念】
Q:為什麼要兩層 Kalman(訊號域一層、位置域一層)?
A:兩層治的是不同問題 — 訊號域治 RSSI 抖動,位置域治解算結果的跳動。前者是輸入雜訊,後者是幾何解算的不穩定。

## Slide 38
以定位座標控制飛行
室內定位
39
無人機系統整合與控制研究
計算誤差
目標位置減目前位置
限制速度
換算成期望的移動速度
轉換座標
依飛機當前朝向換算
送出傾角
轉為飛機的傾斜角度
定位算出的是場地上的座標,而飛機的傾斜是相對自己的方向,兩者必須依當前朝向換算,否則會飛錯方向
上位機的四項功能
1
即時地圖
顯示場地、錨點位置與飛機朝向
2
點選導航
選定飛機、點選目標位置,飛機自行前往
3
錨點校正
在距離一公尺處量測各錨的基準值
4
飛行控制
解鎖、油門與緊急停止
目前定位精度只到示範等級,因此移動速度與傾角都刻意設得保守,避免定位跳動造成劇烈動作
Notes: 【備詢為主】一句話版 33 字≈9 秒 ｜ 完整版 404 字≈1.8 分
【一句話】拿到座標之後,怎麼把它變成飛機的動作 — 這是位置閉環的四個步驟。
【四步】
① **位置誤差** — 目標座標減去目前座標,得到還差多少。
② **限速指令** — 誤差乘上增益轉為期望速度,並施加上限。不限速的話,誤差大時會要求飛機以極高速度衝過去,超出可控範圍。
③ **座標轉換** — **這一步最關鍵**:誤差是在場地座標系(世界座標)算的,但飛機的 roll/pitch 是相對自身機體的。必須依當前航向把世界座標的期望速度旋轉到機體座標系,否則飛機會朝錯誤方向飛。
④ **姿態指令** — 期望速度轉為 roll/pitch 目標角,交給既有的串級 PID。
【上位機的四項功能】即時地圖顯示、點選導航、逐錨標定介面、參數調整。
【★ 誠實邊界】此閉環已完成設計與實作,但完整的閉環自由飛行尚未驗證 — 目前定位精度為演示等級,直接用於閉環控制會使飛機在目標點附近震盪。
【備詢·不念】
Q:座標轉換錯了會怎樣?
A:飛機會朝偏差一個航向角的方向飛,而且誤差越大偏得越遠 — 這是位置閉環最常見的錯誤來源。
Q:為什麼要限速?
A:位置環的輸出是速度指令,不限速時大誤差會產生超出機體能力的指令,導致姿態失控。

## Slide 39
定位方法的比較
室內定位
40
無人機系統整合與控制研究
傳統做法
傳統做法
原始 RSSI
→ 直接轉距離
→ 三邊定位
→ 無濾波
誤差 3m+
跳動劇烈,無法閉環
對標文獻
王琳2025 · NTUST
ESP32 WiFi-RSSI
→ Kalman
→ 自適應 n
→ 最小二乘
MAE 1.88m
她的實測值(非本研究成績)
本研究方法
This Work
訊號自動濾波
→ 對數模型逐錨 P₀
→ 加權最小二乘
→ 位置 Kalman + 地圖站
目標 <2m
BLE + 上位機整合 + 閉環
Notes: 【延伸】一句話版 36 字≈10 秒 ｜ 完整版 435 字≈2.0 分
【一句話】三欄對照:傳統做法、對標文獻、本文方法 — 而且要把「誰的實測」講清楚。
【三欄】
① 傳統做法:原始 RSSI 直接轉距離、三邊定位、無濾波 → 誤差 3 米以上,跳動劇烈無法閉環
② 對標文獻(王琳 2025,NTUST 碩論):同級 ESP32 硬體,RSSI 濾波 + Kalman + 自適應 n + 最小二乘 → 實測 MAE 1.88 米
③ 本文方法:自適應 Kalman 濾 RSSI → 對數模型逐錨 P₀ 轉距離 → 加權最小二乘 → 位置 Kalman,再加上位機地圖整合與閉環控制 → 目標 2 米內
【★ 必須主動區分清楚的兩件事】
① 硬體不同:文獻用 ESP32 WiFi-RSSI,我用 BLE-RSSI。
② **1.88m 是她的實測,是我的對標目標,不是我的成績。** 我的定位目前完成設計與實作,精度待量化。
【為什麼這樣講】主動說明比被問到再解釋好。委員最在意的就是「這個數字是誰的」,先講清楚反而建立可信度。

## Slide 40
實機影片(四):室內定位
室內定位
41
無人機系統整合與控制研究
【影片位置:此處替換為定位系統截圖】
建議片段:四錨部署 → 上位機地圖 → 移動信標 → 軌跡跟隨 → 濾波前後對比
影片同時呈現可行性與實際的軌跡波動,目前精度為示範等級
Notes: 【核心】一句話版 26 字≈7 秒 ｜ 完整版 269 字≈1.2 分
【一句話】定位系統的實機影片,同時展示可行性與真實的波動情況。
【建議片段順序】
① 四錨部署現場 — 讓委員看到實際的場地規模與錨點擺位
② 上位機地圖顯示 — 四錨座標與飛機位置
③ 手持信標移動 — 沿已知路徑走一段
④ 地圖軌跡跟隨 — 觀察圖標是否跟得上
⑤ 濾波前後對比 — 這段最有價值,直接看出自適應 Kalman 的效果
【★ 播放時要主動說的一句】請注意軌跡仍有可見的波動 — 這是 BLE-RSSI 的物理限制,文獻同級硬體也在米級。影片呈現的是**演示等級**的定位,不是精密定位。我不會宣稱它比實際更好。
【備詢·不念】
Q:看起來還是會飄,能用嗎?
A:取決於用途。用於「知道飛機大致在場地哪一區」足夠;用於精密定點則不足,那需要 UWB 或視覺定位。這條邊界我在系統邊界那頁也明確標註。

## Slide 41
系統功能的比較
42
無人機系統整合與控制研究
比較項目
原廠 MiniFly
ESP-FC
本研究
可更換主控晶片的電路板
✗
✗
✓
nRF52840 單晶片飛控
✗
✗
✓
ESP32S3 支援
✗
✓
✓(同板直插)
ATKP 地面站協議
✓
✗
✓(移植保留)
BLE-RSSI 室內定位
✗
✗
✓(四錨+引擎)
單遙控多機(廣播架構)
✗
✗
✓(三機制實測)
上位機整合
部分(調參)
部分
✓(地圖+標定+控制)
本研究同時具備三項:主控晶片可更換、沿用原廠協議、加入定位與多機控制
Notes: 【延伸】一句話版 23 字≈6 秒 ｜ 完整版 368 字≈1.7 分
【一句話】功能矩陣直接回答一個問題:你比現有的多了什麼。
【逐列講】
· 可換 MCU 載板 — 只有本研究有
· nRF52840 單晶片飛控 — 本文的移植成果
· ESP32S3 支援 — 本研究同板直插(注意這一列 ESP-FC 也有 ✓,我沒有選擇性呈現)
· ATKP 地面站協議 — 從原廠移植保留
· BLE-RSSI 室內定位 — 本研究新增(四錨 + 引擎)
· 單遙控多機(廣播架構) — 本研究新增,三機制實測
· 上位機整合 — 地圖 + 標定 + 控制一體
【一句話收束】本研究 = 硬體彈性(可換 MCU)+ 協議傳承(ATKP)+ 能力擴展(定位/多機/分級失控保護)的交集。
【要主動提的一點】ESP32S3 那一列 ESP-FC 是勝出的 — 我沒有刻意隱藏。誠實呈現對照,比全部打勾更可信。
【備詢·不念】
Q:ESP-FC 在 ESP32S3 那一列也打勾,那你的優勢在哪?
A:我沒有隱藏這一點。ESP-FC 是成熟的開源方案,我直接採用它當第三平臺。本研究的價值在**可換 MCU 的載板**與**跨 MCU 的韌體重構** — 讓不同晶片能在同一物理基底上被公平評估,這是既有方案都沒有的。
Q:原廠 MiniFly 也能飛,你的差別是什麼?
A:原廠是封閉的雙 MCU 架構,無法更換主控、無法擴展定位與多機。本研究把它重建成可自行掌握、可繼續延伸的平臺。

## Slide 42
目前的量化數據(一):硬體與定位
43
無人機系統整合與控制研究
7
個驅動模組完成移植
腳位、通訊、馬達、無線、USB、排程、感測
3
項系統層問題已解決
無線封包格式、USB 連線、排程時間單位
2
種主控晶片以同一塊電路板驗證
nRF52840 與 ESP32S3 可直接更換
7
個步驟的定位處理流程
訊號濾波、距離換算、座標交會、軌跡平滑
4
錨定位網路
閘道+四錨+上位機標定介面
<2m
定位目標(對標文獻)
王琳2025 BLE同級 MAE 1.88m為對標目標,本研究精度待量化
Notes: 【核心】一句話版 21 字≈6 秒 ｜ 完整版 396 字≈1.8 分
【一句話】每個數字都可追溯,而且不給未經實測的數字。
【系統一(上排)】
· 7 個驅動模組完成移植 — GPIO/I2C/PWM/無線/USB/排程/感測
· 3 層系統級問題解決 — 無線封包 / USB 死鎖 / 排程歸零
· 2 個飛控平臺同板實證 — nRF52840 + ESP32S3 直插可換
【系統二(下排)】
· 7 步定位處理鏈 — 自適應 KF + 對數模型 + 加權 LSQ + 位置 Kalman
· 4 錨定位網路 — 閘道 + 四錨 + 上位機標定介面
· <2m 定位目標 — 對標王琳 2025 的 BLE 同級 MAE 1.88m
【★ 最後一項要主動說明】1.88m 是文獻的**實測值**,是我的**對標目標**,不是我的成績。她用 ESP32 WiFi、我用 BLE,硬體也不同。我的精度待量化。
【下一頁】多機控制的量化指標單獨一頁。
【備詢·不念】
Q:七個驅動模組是怎麼算的?
A:GPIO、I2C、PWM、無線、USB、排程、感測共七層,每層都有對應的實作與驗證。
Q:定位目標 <2m 有把握達到嗎?
A:對標文獻用同級硬體達到 1.88m,所以物理上可行。但我的精度尚未實測,不會先給承諾。

## Slide 43
目前的量化數據(二):多機控制
44
無人機系統整合與控制研究
3
種控制方式已實機驗證
廣播模式 A、廣播模式 B、輪流查詢狀態
1
個封包送達所有飛機
若改用輪流發送,兩架的更新速率就減半,而且指令會錯開
8
個位元組供每一架使用
編號、旗標、油門與三軸角度;兩架共 19、三架共 27 個位元組
2
架在同一封包下做不同動作
同一封包中 ATK 設手動、nRF 設懸停,結果只有 ATK 轉動
0.13
秒 目前操控那一架的狀態更新週期
點名開銷:在線約1ms(<1%),掉線降頻最壞約4%
32
位元組 單包載荷上限
決定多工需定點壓縮,亦決定單包最多3台的擴展邊界
Notes: 【延伸】一句話版 18 字≈5 秒 ｜ 完整版 351 字≈1.6 分
【一句話】把前面的設計聲明,換成可查核的數字。
【六個數字】
· 3 — 三種控制機制實測通過(廣播選台、多工廣播、廣播點名)
· 1 — 一個包送達 N 台,帶寬 O(1);對照分時尋址的 O(N),兩台就砍半且指令必然錯開
· 8 — 每台 8 字節指令段;兩台 19、三台 27 字節,都在單包內
· **2 — 台同包異動實證**:同一廣播包內 ATK 手動油門、nRF 懸停,結果只有 ATK 動作
· 0.13 — 秒,選中機的狀態刷新週期
· 32 — 字節單包載荷上限
【★ 最關鍵的是「2」】它是多工廣播相對於一般廣播的唯一證據 — 一般廣播做不到。
【★ 「32」是誠實的邊界】它同時決定兩件事:為什麼要定點壓縮,以及單包最多 3 台的擴展上限。委員問擴展性時,這就是答案。
【備詢·不念】
Q:0.13 秒的開銷會不會影響控制?
A:飛機在線時應答約 1 毫秒,佔比不到 1%;掉線機自動降頻,最壞約 4%,實測手感無差異。

## Slide 44
目前的限制
45
無人機系統整合與控制研究
目前的限制
1
定位精度
目前只到示範等級,受訊號強度本身的限制,適合大略定位,不適合精密定點
2
多機控制
單一封包最多 32 個位元組,因此一個封包最多容納三架;兩架同時編隊飛行尚未完整展示
3
飛行包線
目前以室內低速懸停為主,尚未測試較劇烈的飛行動作
4
環境依賴
定位需重新標定 P₀/n 於新場地
限制的成因與後續方向
1
訊號強度定位的精度受物理特性限制,同級硬體的文獻也在公尺等級
2
清楚界定系統能做什麼、不能做什麼,是後續改進的依據
3
每條邊界皆對應明確的升級路徑
委員最怕誇大,最欣賞「知道自己在哪」
Notes: 【核心】一句話版 26 字≈7 秒 ｜ 完整版 357 字≈1.6 分
【一句話】誠實界定四條邊界 — 而且每條都對應明確的升級路徑。
【四條邊界】
① 定位精度 — 演示等級,受 RSSI 物理限制,適合粗定位而非精密定點
② 多機控制 — **單包載荷 32 字節 → 單包最多 3 台;雙機同時編隊飛行尚未完整演示**
③ 飛行包線 — 室內近懸停為主,未做激烈機動驗證
④ 環境依賴 — 換新場地需重新標定 P₀/n
【★ 第②條要說清楚】三個機制都已實測,但「機制通了」和「兩台一起編隊飛完一段航線」是兩件事 — 後者還沒做。我在進度頁也是這樣標的,前後一致。
【為什麼誠實反而加分】
① RSSI 精度是物理限制,文獻同級硬體也在米級 — 不是實作缺陷
② 邊界清楚 = 知道系統能做什麼、不能做什麼,這正是工程能力
③ 每條邊界都對應明確的升級路徑(下頁未來工作)
【備詢·不念】
Q:這些限制怎麼解?
A:定位可換 UWB 或 BLE 6.0 通道探測;多機台數受載荷限制,可改分組多包;飛行包線需更大機架與外部定位;重標定可做自動化流程。每條都有路。

## Slide 45
目前完成的工作
可更換主控晶片的電路板
自行設計製作,兩種主控可直接更換
已完成
韌體移植
由兩顆晶片改為單晶片,並解決三項系統問題
已完成
室內定位系統
完成處理流程的設計
設計完成
上位機整合
地圖顯示、錨點校正與飛行控制
已完成
單一遙控器控制多架
廣播模式 A、廣播模式 B、輪流查詢狀態
實測驗證
46
無人機系統整合與控制研究
Notes: 【延伸】一句話版 28 字≈8 秒 ｜ 完整版 457 字≈2.1 分
【一句話】五項工作、各自的真實狀態 — 注意兩處標籤是有意區分的。
【逐項】
① 可換 MCU 飛控載板 — 已完成(自製 PCB + 雙平臺直插實證)
② 跨 MCU 韌體移植 — 已完成(雙 MCU→單晶片 + 三層系統問題)
③ BLE 定位引擎 — **設計完成**(九步處理鏈 + 文獻對照),精度尚待量化
④ 地面站整合 — 已完成(地圖 + 標定 + 控制一體)
⑤ 單遙控多機 — **實測驗證**(廣播定址 + 多工廣播 + 點名)
【★ 第③和第⑤的標籤不同,這是刻意的】
定位標「設計完成」而不是「實測驗證」,因為硬體精度實驗還沒做完 — 我不會把設計完成說成實測完成。
多機標「實測驗證」,因為三個機制都有實機影片。
【收束的話】這份研究把一套封閉的商用飛控,拆解到暫存器層級再重建在另一顆晶片上;過程中做出了可換 MCU 的硬體載板,也把平臺能力延伸到室內定位與多機控制。
它不是一個做完就結束的系統,而是一個我完全掌握、可以繼續往上加東西的平臺 — 這是我認為最有價值的部分。
【備詢·不念】
Q:為什麼定位標「設計完成」而多機標「實測驗證」?
A:標準一致 — 有實機驗證的才標實測。多機三個機制都有實機影片;定位鏈路雖已打通,但精度數字尚未量化,所以只標設計完成。
Q:五項工作哪一項最重要?
A:跨 MCU 韌體移植。它是全篇的技術核心,其餘四項都建立在這個平臺之上。

## Slide 46
後續工作
47
無人機系統整合與控制研究
後續方向
1
多機控制已完成
接著要做由上位機依定位結果自動控制兩架同時飛行
2
定位精度量測
完成環境參數的自動校正,並在實際場地量測誤差
3
改用新版藍牙測距
新版藍牙內建較精確的測距功能,換用支援的主控晶片即可提升定位精度
4
加入其他感測器
加入光流與雷射測距;電路板可作為教學套件
結語
本研究從自行設計電路板、移植飛控韌體,到室內定位與多機控制,建立了一套可以自行修改、也能繼續延伸的無人機平臺。
感謝指導教授悉心指導
感謝口試委員撥冗審閱
敬請各位委員指教
Notes: 【核心】一句話版 31 字≈8 秒 ｜ 完整版 362 字≈1.6 分
【一句話】三個方向的未來工作,其中一個正好證明可換 MCU 載板的價值。
【未來工作】
① 完成 PC 端自動編隊 — 以定位回授驅動多工廣播,這是模式 B 打通後最直接的延伸
② 定位精度實測與量化 — 目前唯一的量化空缺
③ BLE 6.0 通道探測 — 這是新標準內建的高精度測距。要升級只需換一顆支援的 MCU 插上去 ← **這正是可換 MCU 載板的優勢,呼應主貢獻二**
④ 光流、雷射測距與平臺化
【結語】這份研究把一套封閉的商用飛控,拆解到暫存器層級再重建在另一顆晶片上;過程中做出了可換 MCU 的硬體載板,也把平臺能力延伸到室內定位與多機控制。
它不是一個做完就結束的系統,而是一個我完全掌握、可以繼續往上加東西的平臺 — 這是我認為最有價值的部分。
感謝教授指導,感謝各位委員,敬請指教。
【備詢·不念】
Q:未來工作有優先順序嗎?
A:第一是定位精度實測與量化,那是目前唯一的空缺;第二是 PC 端自動編隊,模式 B 打通後這是最直接的延伸。
Q:BLE 6.0 通道探測要換硬體嗎?
A:要換一顆支援的 MCU — 而這正好是可換 MCU 載板的價值:只需拔插主控,不必重做整塊板。