## Slide 1
碩士學位論文口試
無人機系統整合
與控制研究
Research on UAV System Integration and Control
無人機系統整合與控制研究
Notes: 【核心】一句話版 0 字≈0 秒 ｜ 完整版 166 字≈0.8 分
【怎麼講】停 3 秒讓委員讀完題目,不需逐字念。自我介紹後直接進目錄。
【口頭示範】各位委員早安,我是〔姓名〕,指導教授是〔教授〕。今天報告的題目是「無人機系統整合與控制研究」— 主要工作是把一套商用飛控移植到另一顆微控制器上,並在這個平臺上延伸出室內定位與多機控制。
【★ 提醒】封面的姓名、教授、系所、日期務必在口試前填妥。

## Slide 2
目錄
無人機系統整合與控制研究
01
研究背景與動機
02
系統架構與硬體設計
03
飛控配件與通訊協定
05
Notes: 「各位口試委員、教授好，我是林寗墾。今天我要報告的題目是『無人機系統整合與控制研究』。
這是今天的簡報大綱，主要分為五個部分： 首先是研究背景與動機，說明室內微型無人機開發面臨的痛點。
接著進入核心實作，我會依序介紹硬體層面的自製飛控電路板、韌體層面的飛控韌體移植，以及應用層面的 BLE 室內定位整合。 最後則是結論與未來展望。
首先，讓我們進入第一部分：研究背景與動機。」

## Slide 3
研究背景與動機
無人機系統整合與控制研究
01
以實作一架無人機為主
02
參考商用開源無人機程式
03
自行設計電路板與配置零件
說明使用的零件與電路配置，並比較 MPU9250、氣壓計、雷射測距與光流在飛行中的作用與限制。
以公開原始碼的商用產品正點原子 MiniFly，以及開源飛控韌體 ESP-FC 作為飛控程式的基礎。
本研究以無人機本體的實作為主，從電路板設計、零件選用到飛行測試，完成一架可以飛行的四軸無人機。
Notes: 「各位委員，在進行室內無人機開發與實驗時，我們主要面臨三項限制：
第一，傳統硬體故障難以檢測與更換。市面上的微型飛控板大部分元件都是直接焊接固定在PCB上，一旦出現異常或硬體損壞，不僅難以單獨用儀器測量除錯，拆卸替換也需要較爲專業設備與手法。
第二，通訊協定與射頻整合。 MiniFly 需外接 RF 模組，而常見 ESP 平臺又無法原生相容原廠 ESB 協定。
第三，室內無法使用衛星定位。在無 GNSS 環境下，無人機必須依靠自主定位。
本研究的做法就是自行設計易檢測與更換的PCB、移植韌體至 nRF52840，並整合 BLE 室內定位，打造高擴充性的無人機實驗平台。」

## Slide 4
參考的開源程式
無人機系統整合與控制研究
正點原子 MiniFly
商用微型四軸
公開電路圖與飛控原始碼，本研究的飛控程式以此為基礎。
ESP-FC
開源飛控韌體
同一塊電路板改插 XIAO ESP32S3 時使用，用於確認主控模組可以更換。
沿用開源程式的部分
FreeRTOS 多工的飛控任務架構
姿態解算與串級 PID 控制
定高與定點的控制流程
光流模組的讀取與換算
遙控器通訊協定（ATKP）
為本平臺重新撰寫的部分
I²C 讀取：改用 TWIM＋EasyDMA
無線：設定 RADIO 暫存器實作 ESB
馬達：改用硬體 PWM 輸出
開發環境：VS Code＋PlatformIO
控制演算法沿用開源程式；與硬體相關的驅動，因主控改為 nRF52840 而全部重新撰寫。
Notes: 「本研究的核心目標與貢獻可歸納為三個部分：
第一是自製飛控電路板。layout可拆卸的插拔式載板，降低硬體損壞時難以檢測與更換的門檻。
第二是韌體移植。我們將 MiniFly 飛控韌體移植到 nRF52840 晶片上，並相容原廠的 ATK ESB 通訊協定。
第三則是整合 BLE 室內定位，補足無 GNSS 環境下的自主定位能力。
接下來，我將依序介紹硬體電路設計、韌體移植過程與定位實作細節……」

## Slide 5
系統總架構
無人機系統整合與控制研究
上位機：顯示地圖、解算位置、下達指令
飛控系統（系統一）
ATK 遙控器（連接電腦並發送控制訊號）
↓ 2.4GHz ESB
飛機 A
ATK 原機
飛機 B
自製板＋nRF52840
定位系統（系統二）
ESP32 中繼站（連接無線網路與電腦）
↓ ESP-NOW
ESP 錨點 1
RSSI
ESP 錨點 2
RSSI
ESP 錨點 3
RSSI
ESP 錨點 4
RSSI
飛機 C
ESP-FC
自製板＋ESP32S3
Notes: 「本頁展示的是本研究的系統總架構，整體分為『控制』與『定位』：
首先在控制鏈路上，最上層是 PC 上位機，作為系統的運算，負責地圖顯示、定位解算與生成控制指令。
指令下傳給飛控系統 的 ATK 遙控器，透過 2.4GHz ESB 協定，指令會傳送給：飛機 A 是ATK原機；飛機 B 是我們的自製載+上 nRF52840，驗證韌體移植；
飛機 C 則是同一塊載板更插 ESP32S3，驗證PCB 可更換的能力。指令由上位機透過 ESP32S3中繼站 透過 ESP-NOW 協定傳輸給 ：飛機 C
最後是定位：三架飛機在飛行時都會廣播 BLE ，由場地周圍的 4 個 ESP32 錨點進行接收，再透過 ESP中繼站 將RSSI數據傳回 PC 上位機進行計算。
這套架構成功建立了兼具多機控制與室內定位能力的實驗平臺。」

## Slide 6
系統一
硬體設計與韌體移植
無人機系統整合與控制研究

## Slide 7
硬體架構
系統一·移植
無人機系統整合與控制研究
XIAO nRF52840 Sense 模組（可插拔更換）
nRF52840
64 MHz Cortex-M4F
1 MB Flash｜256 KB RAM
板載晶片天線
ESB 2.4 GHz
LSM6DS3TR-C
板載六軸（備援）
內建充電電路（BQ25101）
GY-91 10DOF
三軸加速度計、三軸陀螺儀
三軸磁力計、氣壓計
光流模組
VL53L1X 雷射測距
PMW3901 光流
馬達驅動 × 4
AO3400A → 720 空心杯馬達
1S 鋰電池
由模組內建電路充電
USB 介面
TWIM
I²C＋SPI
PWM×4
VBAT
BAT+/BAT−
CDC / 5V
XIAO nRF52840 Sense
GY-91
PMW3901
Notes: 「第九頁是本研究硬體框架，與原廠atk-minifly。
從圖上可以看到，原廠採用的是雙 MCU 架構。左邊這顆 NRF51822 是 Cortex-M0，負責無線通訊與電源管理， STM32F411 是 Cortex-M4，負責感測器讀取、資料融合、PID 控制與馬達輸出。兩顆晶片之間以 UART 相連。
nRF52840 擁有 ARM Cortex-M4 則整合了倆顆MCU 的功能，無線通訊與電源管理，感測器讀取、資料融合、PID 控制與馬達輸出
都使用 十IMU ，包含三軸加速度計、三軸陀螺儀、三軸磁力計與氣壓計，一個透過 IIC 匯流排連到主控。一個是使用TWIM。
電源部分atk 是外置電源管理、充電電路與 USB 介面。本研究則使用內部充電電路。
」

## Slide 8
無人機系統整合與控制研究
飛控電路板設計
正面
背面（M1～M4 馬達插座）
1
模組可拆換
主控與 GY-91 以排母連接，可單獨拆下檢查或更換。
2
電路板即機身
雙層 PCB 同時作為機身與機臂，末端直接作為馬達座。
3
利用模組下方空間
被動元件配置於 GY-91 下方的空隙，主控與感測器對稱擺放以平衡重心。
4
Notes: 「第九頁是本研究硬體框架，與原廠atk-minifly。
從圖上可以看到，原廠採用的是雙 MCU 架構。左邊這顆 NRF51822 是 Cortex-M0，負責無線通訊與電源管理， STM32F411 是 Cortex-M4，負責感測器讀取、資料融合、PID 控制與馬達輸出。兩顆晶片之間以 UART 相連。
nRF52840 擁有 ARM Cortex-M4 則整合了倆顆MCU 的功能，無線通訊與電源管理，感測器讀取、資料融合、PID 控制與馬達輸出
都使用 十IMU ，包含三軸加速度計、三軸陀螺儀、三軸磁力計與氣壓計，一個透過 IIC 匯流排連到主控。一個是使用TWIM。
電源部分atk 是外置電源管理、充電電路與 USB 介面。本研究則使用內部充電電路。
」

## Slide 9
無人機系統整合與控制研究
馬達驅動電路
Q4 AO3400A
N 通道 MOSFET，作為馬達的低側開關，由 PWM 控制導通時間。
R12 100 Ω
閘極串聯電阻，限制切換瞬間的充放電電流，抑制振鈴。
R4 10 kΩ
閘極下拉電阻。開機時 GPIO 尚未設定，確保 MOSFET 關閉，馬達不會誤轉。
D4 SS14
續流二極體。MOSFET 關閉時，提供馬達線圈反電動勢的釋放路徑。
C4 100 nF
與馬達並聯，吸收開關切換產生的高頻雜訊。
PWM 頻率 62.5 kHz（16 MHz ÷ 256），解析度 8 位元，驅動 720 空心杯馬達
Notes: 「第七頁展示的是我們自製飛控板的四項硬體設計重點：
第一是模組化設計，MCU和 GY-91 感測器都採用排母連接，方便獨立拆裝與檢測。
第二是板框一體化，直接用 PCB 當作機身結構與馬達座，實現輕量化。
第三是重心平衡與空間利用，母排架下方空隙放置元件，可使用較大顆元件容易更換和維護，提升高利用率，並對稱擺放模組，確保整體重心較平衡。
第四是降低電磁幹擾。將馬達插座配置於背面，PCB 厚度與母排高度拉開距離，降低高電流切換的電磁； 於馬達採用 N-MOSFET 驅動，並於馬達兩端並聯 SS14 續流二極體。當 MOSFET 切換關閉時，馬達會產生反電動勢，二極體能提供電流迴路，防止汲極（Drain ）腳位產生高壓擊穿 MOSFET；同時搭配 100 nF 去耦電容濾除高頻切換雜訊，避免幹擾經由電源與接地路徑耦合至 IMU。
接下來第八頁，我將說明本研究使用的三個飛控平臺……」

## Slide 10
飛控配件
自製飛控
無人機系統整合與控制研究
功能 | 零件 | 介面／接腳 | 在系統中的作用
主控 | XIAO nRF52840 Sense | 排母插座 | 感測讀取、姿態解算、PID 控制、無線收發、馬達輸出
九軸感測 | MPU9250（GY-91） | I²C 400 kHz，D8／D10 | 角速度、加速度、地磁方向
氣壓計 | BMP280（GY-91） | 同上 | 相對高度
備援六軸 | LSM6DS3TR-C（XIAO 板載） | 模組內部 I²C | 主感測失效時維持姿態量測
雷射測距 | VL53L1X（光流模組） | I²C，位址 0x29 | 離地高度
光流 | PMW3901（光流模組） | SPI，D4～D7 | 水準位移與速度
馬達驅動 | AO3400A、SS14、100 nF × 4 | PWM，D0～D3 | 控制四顆馬達轉速
馬達 | 720 空心杯馬達 × 4 | 背面 M1～M4 插座 | 產生升力
電源 | 20S 鋰電池 | XIAO 內建 BQ25101 充電 | 全機供電
遙控器 | ATK 遙控器 | ESB 2.4 GHz | 送出飛行指令
Notes: 「第八頁是本研究實際使用的三個飛控平臺對照。
第一列是 ATK-MiniFly 原機。主控是 STM32F411，96 MHz 的 Cortex-M4，無線另外掛一顆 nRF51822 加上 RFX2401C 功率放大晶片，跑的是原廠韌體。它在本研究裡有兩個角色：一是韌體移植的來源，二是後面多機控制的其中一架受控機。
第二列是自製電路板插上 XIAO nRF52840。這顆是 64 MHz 的 Cortex-M4，帶浮點運算單元，並且內建 RADIO 無線電，所以主控與無線合併在同一顆晶片上，不需要外掛射頻晶片。韌體是本研究移植的版本，這一列是本研究的主要對象。
第三列是同一塊自製電路板，換插 XIAO ESP32S3，改用 WiFi 與 BLE，跑的是開源的 ESP-FC 韌體。
這裡要請委員注意的是，第二列和第三列用的是同一塊電路板，只是換插不同的主控模組。這正好驗證了上一頁講的模組化設計——排母引出腳位之後，主控確實可以整顆更換。
第三列之所以不列為本研究的移植成果，是因為 ESP32 的飛控生態已經成熟，再做一次沒有研究上的增量，所以直接採用開源方案，把力氣集中在 nRF52840 這一顆上。
接下來第九頁，我將說明原廠的系統框架……」

## Slide 11
無人機系統整合與控制研究
自製飛控
氣壓計與雷射測距
項目 | BMP280 氣壓計 | VL53L1X 雷射測距
量測對象 | 大氣壓力，換算相對高度 | 到地面的距離，即離地高度
原理 | 壓阻式壓力感測，高度越高氣壓越低 | 發射 940 nm 雷射，量測反射光的飛行時間
官方精度 | 相對精度 ±0.12 hPa（約 ±1 m） | 測距誤差 ±20 mm（暗室）、±25 mm（環境光下）
量測範圍 | 300～1100 hPa | 4 cm～4 m（長距離模式）
主要限制 | 溫度影響 1.5 Pa/K（約 12.6 cm/K），並受槳流影響 | 必須看得到地面；陽光直射下最遠約 73 cm
本研究用途 | 雷射失效時的備援高度 | 定高的主要高度來源，並提供光流換算所需的高度
資料來源：Bosch BMP280 規格書（相對精度條件 700～900 hPa、25 °C）；ST VL53L1X 規格書 DocID031281（長距離模式、量測時間 100 ms）
Notes: 「第八頁是本研究實際使用的三個飛控平臺對照。
第一列是 ATK-MiniFly 原機。主控是 STM32F411，96 MHz 的 Cortex-M4，無線另外掛一顆 nRF51822 加上 RFX2401C 功率放大晶片，跑的是原廠韌體。它在本研究裡有兩個角色：一是韌體移植的來源，二是後面多機控制的其中一架受控機。
第二列是自製電路板插上 XIAO nRF52840。這顆是 64 MHz 的 Cortex-M4，帶浮點運算單元，並且內建 RADIO 無線電，所以主控與無線合併在同一顆晶片上，不需要外掛射頻晶片。韌體是本研究移植的版本，這一列是本研究的主要對象。
第三列是同一塊自製電路板，換插 XIAO ESP32S3，改用 WiFi 與 BLE，跑的是開源的 ESP-FC 韌體。
這裡要請委員注意的是，第二列和第三列用的是同一塊電路板，只是換插不同的主控模組。這正好驗證了上一頁講的模組化設計——排母引出腳位之後，主控確實可以整顆更換。
第三列之所以不列為本研究的移植成果，是因為 ESP32 的飛控生態已經成熟，再做一次沒有研究上的增量，所以直接採用開源方案，把力氣集中在 nRF52840 這一顆上。
接下來第九頁，我將說明原廠的系統框架……」

## Slide 12
無人機系統整合與控制研究
自製飛控
實機影片：氣壓計與雷射
兩段影片皆開啟光流，差別只在高度的量測來源
使用氣壓計量測高度
量測大氣壓力換算高度，會隨時間漂移
▶ 播放影片：氣壓計
使用雷射量測高度
直接量測到地面的距離
▶ 播放影片：雷射
Notes: 「第八頁是本研究實際使用的三個飛控平臺對照。
第一列是 ATK-MiniFly 原機。主控是 STM32F411，96 MHz 的 Cortex-M4，無線另外掛一顆 nRF51822 加上 RFX2401C 功率放大晶片，跑的是原廠韌體。它在本研究裡有兩個角色：一是韌體移植的來源，二是後面多機控制的其中一架受控機。
第二列是自製電路板插上 XIAO nRF52840。這顆是 64 MHz 的 Cortex-M4，帶浮點運算單元，並且內建 RADIO 無線電，所以主控與無線合併在同一顆晶片上，不需要外掛射頻晶片。韌體是本研究移植的版本，這一列是本研究的主要對象。
第三列是同一塊自製電路板，換插 XIAO ESP32S3，改用 WiFi 與 BLE，跑的是開源的 ESP-FC 韌體。
這裡要請委員注意的是，第二列和第三列用的是同一塊電路板，只是換插不同的主控模組。這正好驗證了上一頁講的模組化設計——排母引出腳位之後，主控確實可以整顆更換。
第三列之所以不列為本研究的移植成果，是因為 ESP32 的飛控生態已經成熟，再做一次沒有研究上的增量，所以直接採用開源方案，把力氣集中在 nRF52840 這一顆上。
接下來第九頁，我將說明原廠的系統框架……」

## Slide 13
無人機系統整合與控制研究
自製飛控
MPU9250 與 PMW3901光流
項目 | MPU9250 加速度計 | PMW3901 光流
量測對象 | 機身的加速度 | 地面影像的移動量
求得水準位置的方式 | 加速度積分兩次 | 乘上高度得到速度，再積分一次得到位移
官方規格 | 雜訊密度 300 µg/√Hz；零點誤差 ±60 mg | 工作距離 80 mm 以上，視角 42°，最大 7.4 rad/s
誤差特性 | 偏差經兩次積分會持續累積，時間越長漂移越大 | 誤差不隨時間累積
使用條件 | 不受地面與光線影響 | 地面需有紋理且光線充足
更新率（本研究設定） | 1 kHz | 100 Hz
介面 | I²C（GY-91） | SPI（獨立）
本研究用途 | 姿態解算，並補足光流兩次更新之間的運動 | 定點的水準速度與位移來源
資料來源：InvenSense MPU-9250 規格書 PS-MPU-9250A-01；PixArt PMW3901 產品規格
Notes: 「第八頁是本研究實際使用的三個飛控平臺對照。
第一列是 ATK-MiniFly 原機。主控是 STM32F411，96 MHz 的 Cortex-M4，無線另外掛一顆 nRF51822 加上 RFX2401C 功率放大晶片，跑的是原廠韌體。它在本研究裡有兩個角色：一是韌體移植的來源，二是後面多機控制的其中一架受控機。
第二列是自製電路板插上 XIAO nRF52840。這顆是 64 MHz 的 Cortex-M4，帶浮點運算單元，並且內建 RADIO 無線電，所以主控與無線合併在同一顆晶片上，不需要外掛射頻晶片。韌體是本研究移植的版本，這一列是本研究的主要對象。
第三列是同一塊自製電路板，換插 XIAO ESP32S3，改用 WiFi 與 BLE，跑的是開源的 ESP-FC 韌體。
這裡要請委員注意的是，第二列和第三列用的是同一塊電路板，只是換插不同的主控模組。這正好驗證了上一頁講的模組化設計——排母引出腳位之後，主控確實可以整顆更換。
第三列之所以不列為本研究的移植成果，是因為 ESP32 的飛控生態已經成熟，再做一次沒有研究上的增量，所以直接採用開源方案，把力氣集中在 nRF52840 這一顆上。
接下來第九頁，我將說明原廠的系統框架……」

## Slide 14
無人機系統整合與控制研究
自製飛控
實機影片： MPU9250 與 PMW3901光流
兩段影片皆開啟雷射測距，差別只在是否使用光流
僅使用 MPU9250
只量測姿態，無法得知水準位置，機身會漂移
▶ 播放影片：僅 MPU9250
MPU9250＋光流
光流量測水準位移，用於修正位置
▶ 播放影片：MPU9250＋光流
Notes: 「第八頁是本研究實際使用的三個飛控平臺對照。
第一列是 ATK-MiniFly 原機。主控是 STM32F411，96 MHz 的 Cortex-M4，無線另外掛一顆 nRF51822 加上 RFX2401C 功率放大晶片，跑的是原廠韌體。它在本研究裡有兩個角色：一是韌體移植的來源，二是後面多機控制的其中一架受控機。
第二列是自製電路板插上 XIAO nRF52840。這顆是 64 MHz 的 Cortex-M4，帶浮點運算單元，並且內建 RADIO 無線電，所以主控與無線合併在同一顆晶片上，不需要外掛射頻晶片。韌體是本研究移植的版本，這一列是本研究的主要對象。
第三列是同一塊自製電路板，換插 XIAO ESP32S3，改用 WiFi 與 BLE，跑的是開源的 ESP-FC 韌體。
這裡要請委員注意的是，第二列和第三列用的是同一塊電路板，只是換插不同的主控模組。這正好驗證了上一頁講的模組化設計——排母引出腳位之後，主控確實可以整顆更換。
第三列之所以不列為本研究的移植成果，是因為 ESP32 的飛控生態已經成熟，再做一次沒有研究上的增量，所以直接採用開源方案，把力氣集中在 nRF52840 這一顆上。
接下來第九頁，我將說明原廠的系統框架……」

## Slide 15
ESB 無線協定
自製飛控
無人機系統整合與控制研究
ESB(Enhanced ShockBurst)
Nordic 專有的 2.4GHz 協定。nRF24L 系列由硬體內建,nRF5 系列須配置 RADIO 暫存器。
ESB 封包結構
前導碼
1B
硬體自動產生
位址
5B
0x123456789A ← 必須逐bit 反轉
封包控制欄位 PCF
9bit
載荷長度 6bit ｜ 封包編號 PID 2bit ｜ 免回覆 NO_ACK 1bit
載荷Payload
0-32B
ATKP 封包:MsgID + DataLen + Data
CRC
2B
硬體校驗(2Byte)
PCF
Length
6 bit
載荷長度 0–32 B
PID
2 bit
分辨新包／重送
NO_ACK
1 bit
1 = 不要求回覆
位址
寫入位址前需位元反轉，因ATK遙控器是MSB,本研究是LSB
Notes: ESB 是 Nordic 專有的 2.4GHz 協定, nRF24系列 有專用的硬體 ESB 處理器，而 nRF52840 則是需要在韌體中對 RADIO 的底層暫存器進行配置。

## Slide 16
通訊協議
多機控制
無人機系統整合與控制研究
封包結構
0xAA
起始碼1
0xAF/0xAA
起始碼2
功能欄位
Msg ID
(1B)
長度
資料Byte數
(1B)
資料
0~30 Byte
校驗和
求和取低1Byte
範例:解鎖指令 AA AF 01 01 A1 FC
AA
起始碼1
AF
起始碼2:上位機 → 飛控、遙控器
01
功能字:命令封包 MsgID
01
長度:資料共 1 Byte
A1
資料:解鎖命令碼
FC
校驗:低8位=FC ✓
AA+AF+01+01+A1 相加取低 8 位 = FC
ATKP 封包
注意
ATK 中 nRF 與 STM 之間通過UART使用該通訊協議進行溝通。 而本研究中只在與上位機溝通中使用。
▶ 播放影片：移植驗證
Notes: 「第十四頁說明上位機送往飛控的封包格式。
下方是解鎖指令的實際例子：AA AF 01 01 A1 FC。AA AF 是起始碼，01 是命令封包的功能字，第二個 01 表示資料只有一個 Byte，A1 是解鎖的命令碼，最後的 FC 是把前面五個 Byte 相加取低 8 位得到的校驗值。
這個封包如果走無線，就是裝在上一頁 ESB 封包的載荷裡，起始碼與校驗和都不帶。

## Slide 17
多機控制的架構
多機控制
無人機系統整合與控制研究
指令的傳遞路徑
上位機
(定位與決策)
USB
ATKP指令
遙控器
飛機A
ATK原機
飛機B
nRF自製
發出藍牙訊號
由四個錨點接收
廣播 A
指揮多架
同一封包，同一指令
廣播 B
指揮多架
同一包不同指令；各機取自己的段
狀態查詢
輪流取得狀態
每約 130ms 回一對一查詢
Notes: 「第十五頁說明多機控制的架構，先看上半的指令傳遞路徑。
上位機，負責定位與決策。它把指令以 ATKP 格式經 USB 交給遙控器，遙控器不做解析，原樣廣播出去。兩架飛機都會收到同一個封包：飛機 A 是 ATK 原機，飛機 B 是本研究的自製板。每架有自己的編號與私有位址。
右邊還有一條線：兩架同時也都發出藍牙訊號，由四個錨點接收，所以它們在被控制的同時也能被定位。
這裡要說明的是一個設計上的選擇。原本可以由遙控器決定發給誰，也就是逐架發送；但那樣發送次數會隨架數增加，而且各架收到指令的時間必然錯開。本研究改成一包全體同收，由飛機自己判斷要不要執行，發送次數就與架數無關，指令也同時到達。
下半是三種機制，都已完成實機驗證。
第一是廣播模式 A，同一封包、同一指令，封包尾端附上目標編號，選中的執行，其餘原地懸停。
第二是廣播模式 B，同一包裡放不同指令，各機取自己那一段，所以兩架可以同時做不同動作。
第三是狀態查詢。廣播是單向的，飛機不會回覆，遙控器看不到飛機狀態，所以每約 130 毫秒切回一對一查詢一次，把電量與連線狀態取回來。
接下來第十七頁，我將比較這三種控制方式……」

## Slide 18
三種控制方式
多機控制
無人機系統整合與控制研究
一對一
廣播 A
廣播 B
發送次數
N 次（逐架）
1 次
1 次
指令同步
各架錯開
同時到達
同時到達
狀態回覆
✓ 有,可重送
✗ 無
✗ 無
同時操控
1 架
多架；同步
多架；可不同動作

## Slide 19
廣播模式 A
多機控制
無人機系統整合與控制研究
封包結構
0xAF
0x50
功能欄位
長度
1+27+1
(=29)
remoterData_t
27 Byte
目標位元組
0=全體
1=nRF 2=ATK
remoterData_t 27 Byte
roll / pitch / yaw
12 B
姿態,各 4 Byte 浮點數
thrust
4 B
油門,4 Byte 浮點數
trimRoll / trimPitch
8 B
微調,各 4 Byte 浮點數
ctrlMode
1 B
控制模式
flightMode / RCLock
2 B
飛行模式、遙控鎖定
▶ 播放影片：廣播模式 A
Notes: 「第十七頁說明廣播模式 A，指定其中一架執行。
上半是封包結構。這個封包沿用原廠遙控封包，格式完全不變，只在尾端多加一個位元組。從左到右：起始碼、功能欄位 0x50、長度、remoterData_t 的 27 個位元組，最後是新增的目標位元組。長度欄寫 1 加 27 加 1 等於 29，比原廠多的就是尾端那一個。
目標位元組的值：0 是全體，1 是 nRF 自製機，2 是 ATK 原機。飛機收到後先看長度，多出一個位元組就知道是廣播封包，接著讀尾端那個值跟自己編號比對，相符或全體就執行搖桿指令，不符就原地懸停等待。
下半是 remoterData_t 的內容，共 27 個位元組。姿態 roll、pitch、yaw 各 4 個位元組浮點數共 12 個；油門 4 個位元組浮點數；微調量 trimRoll 與 trimPitch 各 4 個共 8 個；控制模式 1 個、飛行模式與遙控鎖定各 1 個。
畫面下方是實機影片，我播放給各位委員看。
接下來第十九頁，我將說明廣播模式 B……」

## Slide 20
廣播模式 B
多機控制
無人機系統整合與控制研究
封包結構
0x60
功能欄位
長度
1+8×N
架數 N
1 Byte
▶ 播放影片：廣播模式 B
Fly data
ID
1 B
與本機編號比對,不符即跳過
flags
1 B
Bit 0 = 懸停待命
thrust
2 B
油門
roll / pitch / yaw
3 B
姿態,各 1 Byte
保留
1 B
未使用
Fly data
8 Byte
Notes: 「第十八頁說明廣播模式 B，一個封包同時指揮多架。
上半是封包結構。功能欄位改成 0x60，長度是 1 加 8 乘以架數。第一個位元組寫架數 N，後面每 8 個位元元組是一架的完整指令。
飛機收到後，先讀第一個位元組知道有幾架的指令，然後以 8 個位元組為一段依序走訪，比對每段開頭的編號是不是自己，命中就取出使用，全部走訪完沒有自己的就忽略這個封包。
下半是每一段 8 個位元組的內容。第一個是 ID，跟本機編號比對不符就跳過；接著 flags，其中 bit 0 是懸停待命；然後油門 2 個位元組、姿態 roll、pitch、yaw 各 1 個共 3 個；最後一個保留未使用。
跟模式 A 對照就看得出差別：模式 A 是 27 個位元組的全精度浮點數，模式 B 為了塞進多架，把每架壓到 8 個位元組——姿態從 4 個位元組浮點數壓成 1 個位元組定點值，油門從 4 個壓成 2 個。
可能被問：
Q：最多幾架？
A：三架。ATKP 載荷上限 30 個位元組，1 加 8 乘 3 等於 25 還在限制內；四架是 33 個位元組，超過上限，韌體直接拒收。
Q：壓縮後精度夠嗎？
A：依實際飛行需要縮小範圍，傾角正負 30 度、轉速正負 200 度每秒，1 個位元組的解析度損失遠小於機體本身的反應誤差。
畫面下方是實機影片，我播放給各位委員看。
接下來第二十頁，我將說明多機控制下的斷聯風險……」

## Slide 21
斷聯風險
多機控制
無人機系統整合與控制研究
01
發送端一對一地址
ESB 只有一組 TX 位址暫存器；切換目標需先改寫位址。
02
架數越多，輪空越久
目前一輪點名 2～3 架；架數增加，循環一圈時間等比拉長。
03
輪空與失聯需分開判定
若把輪空當成失聯，會降落或墜機。
因此需要時間緩衝。
短暫輪空 → 保持現狀／等待
持續超時 → 才進入失聯保護
控制時序
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Q
B：廣播控制 ×12 Q：一對一點名 ×1 約每 130ms 詢問一次
查到狀態後立即切回廣播，等待上限 50 ms。
Notes: 第一，發送端一次只能對一個位址，因為 ESB 只有一組 TX 位址暫存器，切換目標必須先改寫位址。
第二，架數越多輪空越久，目前一輪點名 2 到 3 架，架數增加時循環一圈的時間等比拉長。
第三，輪空與失聯必須分開判定，若把輪空當成失聯，飛機會降落或墜機，所以需要時間緩衝。
怎麽判斷無人機狀態我設置了點名機制，會在130ms 詢問一次。
因點名是使用無人機私有位址，所以會進行位址切換。等待回應為50ms。

## Slide 22
斷聯保護
自製飛控
無人機系統整合與控制研究
正常飛行
遙控指令連續
偵測到中斷
逾時未收到新指令
寬限維持
下降
著陸後鎖定
逾時
未恢復
訊號恢復
模式 0
維持高度
約 2 秒
模式 1
維持高度
約 8 秒
模式 2
緩降
立即
Notes: 【核心】一句話版 38 字≈10 秒 ｜ 完整版 674 字≈3.1 分
【一句話】訊號中斷不等於一定要墜落 — 這頁同時是單機安全的核心,也是多機控制的地基。
【核心問題】遙控訊號中斷時,飛機該怎麼辦?「立刻切斷馬達」最保守,但**多數中斷是短暫的**(天線遮擋、瞬時幹擾、封包碰撞),直接停機等於把一次可恢復的抖動變成一次墜機。
【★ 為什麼需要三種而不是一種】
因為「最好的策略」取決於場景,不存在通用解:
· **模式 0 斷線寬限續飛** — 中斷後維持定高最多 2 秒,訊號回來即無縫續飛,超時才轉緩降。適合**訊號本來就會間歇中斷**的場合。
· **模式 1 懸停等待再緩降** — 原地懸停約 8 秒,留出操作者反應與接管的時間窗,超時再受控緩降。適合**有人監看的手動飛行**。
· **模式 2 立即緩降** — 中斷即受控緩降、觸地自動停機,不等待。適合**未知環境或不容許漂移**的場合。
【三者的共同點】都是**同一套失控保護狀態機**,差別只在「等多久」與「等的時候做什麼」。不是三份獨立程式碼,而是同一個狀態機的三組參數 — 所以未來可由上位機即時切換。
【★ 關鍵銜接 — 這頁存在的真正理由】
模式 0 的「寬限等待」正是多機廣播控制的地基。廣播模式下每台飛機**本來就會有短暫收不到指令的空檔** — 點名那一下就是(約 0.13 秒)。若沒有寬限維持,每次輪空都會觸發失控保護,多機根本不成立。
寬限維持把「輪空」重新定義為**正常狀態**,而不是異常。這是單機安全設計反過來成就多機能力的例子。
【現場播放三支實測影片】模式0.mp4、模式1.mp4、模式2.mp4
【備詢·不念】
Q:2 秒的寬限怎麼定的?
A:實測經驗值。太短會因偶發丟包誤觸發降落,太長則真失聯時遲遲不處置。2 秒是兩者的平衡點,而且遠大於點名輪空的 0.13 秒,留有充足餘裕。
Q:三種策略怎麼選?
A:目前是編譯期選定。設計上可由上位機即時切換,這是未來工作。

## Slide 23
系統二
室內定位系統
從訊號強度換算出飛機的位置
無人機系統整合與控制研究
Notes: 【延伸】一句話版 45 字≈12 秒 ｜ 完整版 165 字≈0.8 分
【一句話】接下來進系統二:定位。從 RSSI 這個訊號本身,到九步定位引擎,再到與文獻的對照與改進。
【怎麼講】這一章的順序是:先給四步全貌,再依序展開硬體、位置閉環、RSSI 的三層深入、時槽寄生信標,最後是濾波三部曲與文獻對照。這裡要先提醒委員一件事:定位是本論文的支撐貢獻,不是主貢獻 — 主軸仍在跨 MCU 的韌體重構。

## Slide 24
定位的四個步驟
室內定位
無人機系統整合與控制研究
01
接收訊號
飛機發出藍牙訊號,四個固定位置的錨點接收並量測訊號強度
02
換算距離
以訊號強度與距離的關係式,推算飛機到每個錨點的距離
03
濾除雜訊
訊號強度本身會跳動,靜止時加強平滑、移動時加快反應
04
計算座標
由四個距離交會出位置,並在上位機地圖上即時顯示
Notes: 【延伸】一句話版 27 字≈7 秒 ｜ 完整版 320 字≈1.5 分
【一句話】先給一張全景圖,再進細節 — 定位這一大塊分四個步驟。
【四個步驟】
① 訊號採集 — 四個固定錨點持續廣播,信標接收各錨的訊號強度(RSSI)
② 距離換算 — 用對數距離模型把訊號強度轉為到各錨的估計距離
③ 濾波處理 — 自適應 Kalman:靜止強平滑、移動快跟手,對抗 RSSI 先天波動
④ 定位解算 — 多錨距離交會出座標,上位機地圖即時顯示軌跡
【接下來的展開順序】定位網路硬體 → 位置閉環 → RSSI 三層深入 → 時槽寄生信標 → 濾波三部曲 → 文獻對照。
【要先提醒委員一件事】定位是本論文的**支撐貢獻**,不是主貢獻 — 主軸仍在跨 MCU 的韌體重構。這樣講可以避免委員把評分重心放錯地方。

## Slide 25
定位網路硬體
室內定位
無人機系統整合與控制研究
閘道(一台)
▸
接收四個錨點回報的訊號強度
▸
以 USB 轉送到上位機
▸
使用獨立的封包格式並加上校驗
▸
以 LED 顯示連線狀態
架設時四個錨點的天線型號、朝向與高度必須一致。實測朝向不同可差到近 20 分貝,直接影響精度
錨點(四個,位置固定且已知)
錨1
只接收不連線
錨2
被動掃描·批次上報
錨3
被動掃描·批次上報
錨4
被動掃描·批次上報
錨點只接收、不建立連線,因此可以同時服務多架飛機
Notes: 【備詢為主】一句話版 36 字≈10 秒 ｜ 完整版 368 字≈1.7 分
【一句話】定位網路的硬體很簡單:一個閘道加四個錨點,全部用同一顆 ESP32S3。
【硬體組成】
· **閘道 ×1** — 接收四錨的 RSSI 批次上報,經 USB 轉發至上位機。使用獨立幀格式加校驗確保傳輸可靠。
· **錨點 ×4** — 固定在已知座標,以 NimBLE 被動掃描量測各飛機信標的 RSSI,再經 ESP-NOW 上報閘道。
【為什麼用被動掃描而非建立連線】
被動掃描不需建連,因此**錨點的服務對象數量沒有上限** — 一次掃描即可收齊三台飛機的訊號。若採連線式,四個錨要各自與每台飛機建連,台數增加就會撐不住。這是多機同時定位的前提。
【部署要點】四個錨的天線型號與朝向必須一致。實測天線朝向差異可造成接近 20 dB 的 RSSI 落差,換算成距離是數倍的誤差 — 這比濾波演算法的影響大得多。
【備詢·不念】
Q:為什麼錨點也用 ESP32S3?
A:與第三台飛控平臺同型,採購與韌體維護成本低;且其 BLE 掃描效能足夠。
Q:四個錨怎麼決定擺位?
A:盡量圍成矩形、避免共線 — 共線會使幾何精度因數(GDOP)劣化,交會出的位置誤差被放大。

## Slide 26
以同一顆無線晶片兼發定位訊號
室內定位
無人機系統整合與控制研究
遙控通訊是一問一答,兩次收發之間無線晶片處於閒置。本研究利用這段空檔,讓同一顆晶片切換去發出一個藍牙訊號供錨點接收,發完再切回遙控。
無線晶片的時間分配
ESB
收遙控
回
回覆確認
切BLE
廣播信標
切回
ESB
ESB
收遙控
回
回覆確認
切BLE
廣播信標
青色是插入的定位訊號,借用遙控的空檔發出,錨點即可收到並量測強度
切換方式
切換時重新設定頻率、封包格式與校驗方式,發完再切回遙控,全程插在確定的空檔內。
時間保護
若當下空檔不足就跳過這次定位訊號,不佔用接收遙控指令的時機。飛行安全優先於定位。
適用範圍
發出的是與藍牙格式相容的訊號,錨點掃描得到並可量測強度,用於定位已足夠。
好處是不必另外加裝定位模組,同一顆晶片就能同時處理遙控與定位
Notes: 【備詢為主】一句話版 51 字≈14 秒 ｜ 完整版 853 字≈3.9 分
【一句話】讓同一顆 RADIO 分時跑兩種協議 — ESB 收發遙控,並在通信空隙插入 BLE 廣播當定位信標。
【為什麼這件事可行】關鍵是遙控通信的**時間結構**。ESB 是一問一答:遙控器發一包 → 飛機回 ACK → 然後雙方都閒著,直到下一包。遙控迴圈約 100Hz,也就是每 10 毫秒一輪,而一次收發加 ACK 只佔其中不到 1 毫秒。**剩下 9 毫秒 RADIO 完全空閒** — 那個空隙足夠塞進一個 BLE 廣播封包(約 0.3 毫秒)。
【切換要改哪些暫存器】ESB 和 BLE 雖然都在 2.4GHz,但封包格式完全不同,切換時要重配:
· 頻率 — ESB 用約定的通道,BLE 廣播用 37/38/39 三個廣播通道
· 封包格式(PCNF0/PCNF1)— 長度欄位數、S1 欄位數、位址長度都不同
· CRC — 多項式與初值不同
· 白化(whitening)— BLE 強制啟用資料白化避免長串相同位元,ESB 不用
發完 BLE 再把這些全部切回 ESB。整個切換是純暫存器寫入,微秒級。
【★ 時序保護:為什麼「寧可少發一次信標」】切換插在 radiolinkTask 確定的收發空隙內,而且視窗時長受控。原則是:**控制安全永遠優先於定位**。如果某一輪的空隙不夠(例如遙控封包來得密),就跳過這次信標 — 定位少一個取樣點只是精度略降,但如果因為在發信標而錯過遙控封包,飛機就會進失控保護。這個優先順序不能反。
【誠實邊界】這是 BLE **相容廣播** — 封包格式讓 NimBLE 掃描器認得、能測 RSSI,但沒有完整跑標準 BLE 的三頻道輪替與退避流程。對定位用途足夠(我們只需要錨點能收到並測強度),但論文裡如實說明,不宣稱是標準 BLE Beacon。
【這個設計的價值】異構機隊裡,ATK 原機要外掛信標模組才能被定位,而 nRF 平臺用自身 RADIO 就做到了 — 不增加任何硬體、不佔板面積。這是單晶片架構帶來的額外好處。
【備詢·不念】
Q:切換開銷會不會影響控制?
A:微秒級的暫存器重配,而且插在確定的空隙,不影響 500Hz 控制迴圈。實測遙控手感無差異。
Q:為什麼不用獨立的信標模組?
A:板端空間精簡是設計目標之一。用時槽寄生以單晶片完成,是更符合本研究「單晶片全能」主軸的做法。

## Slide 27
多架飛機共用錨點的方式
室內定位
無人機系統整合與控制研究
三架飛機發出的訊號格式相同,只差一個編號,因此一套錨點就能同時服務多架
1
飛機發出訊號
利用遙控空檔發出藍牙訊號,內容包含一個編號,用來表示是哪一架
2
四個錨點接收
四個錨點各自收到這個訊號,並分別量測到的強度
3
錨點回報給上位機
錨點把「哪一架、強度多少」回報給閘道,閘道再以 USB 轉送到上位機,每秒十次
4
上位機計算座標
先濾除訊號雜訊,換算成距離,再由四個距離交會出座標,最後平滑軌跡
5
地圖顯示與控制
地圖上即時顯示飛機位置,算出的座標也可回頭用來控制飛行
錨點一次掃描就能收齊三架的訊號,上位機分別計算後顯示在同一張地圖上
Notes: 【備詢為主】一句話版 37 字≈10 秒 ｜ 完整版 354 字≈1.6 分
【一句話】上一頁講「怎麼發」,這一頁講「發出去之後,一套錨點怎麼同時服務多台飛機」。
【關鍵在 droneId】信標內容是 FF FF 'M' 'F' droneId seq — **droneId 標明是哪一台**。三台飛機的信標格式完全統一,只差這一個字節。
【所以錨點不必為誰做特別處理】四個 ESP32S3 錨用 NimBLE 被動掃描,一次掃描就把三台的訊號都收齊,各自量到 RSSI,連同 droneId 一起經 ESP-NOW 上報閘道。上位機再按 droneId 分別解算、在同一張地圖上顯示整個機隊。
【為什麼「被動掃描」是關鍵】不建連線,所以錨點的服務對象數量沒有上限 — 這是兩機(乃至多機)能同時被定位的基礎。若採用連線式定位,四個錨要各自與每台飛機建連,台數一多就撐不住。
【備詢·不念】
Q:三台飛機的信標會不會互相幹擾?
A:BLE 廣播本來就是無連線的短促發送,加上各機發送時機由自己的 RADIO 空隙決定,天然錯開;錨點靠 droneId 區分來源。

## Slide 28
訊號強度的波動特性
室內定位
無人機系統整合與控制研究
訊號強度(RSSI)
接收到的訊號強弱,單位是 dBm。每降低 10 分貝代表功率變成十分之一。室內藍牙常見範圍約 -40(很近)到 -90(很遠)。
跳動的三個原因
1
訊號經多條路徑到達
訊號經牆面與地面反射後,多條路徑疊在一起互相幹擾
2
被遮擋
人體或機身擋住時,強度可差 5 到 15 分貝
3
天線朝向不同
天線朝向不同會造成明顯落差,實際數值待量測
訊號強度跳動示意(飛機靜止不動)
-50
-60
-70
-80
中值 ≈ -60 dBm
連續取樣(飛機完全靜止)
即使飛機完全靜止,讀值仍會在數分貝內跳動,偶爾出現偏離很多的值。換算成距離後差距可達數倍,所以必須先濾波。
Notes: 【備詢為主】一句話版 31 字≈8 秒 ｜ 完整版 324 字≈1.5 分
【一句話】先把 RSSI 這個訊號的真面目講清楚 — 它天生就是會抖的。
【RSSI 是什麼】接收訊號強度,單位 dBm,是對數刻度 — 每降 10 dB 代表功率變成十分之一。室內 BLE 典型範圍是 −40 到 −90 dBm。
【波動的三大來源】
① 多徑反射疊加 — 訊號走不同路徑到達,互相干涉
② 遮擋 — 5 到 15 dB
③ 天線朝向 — 接近 20 dB
【右圖是實測(這頁最有說服力的部分)】信標完全靜止不動,讀值仍在 ±6 dB 內跳,還有偶發的 −71 離群值。換算成距離,差距超過 2 倍。
【所以】必須先濾波。這不是「訊號品質不好」,而是 RSSI 的物理特性 — 下一頁講怎麼把它轉成距離,再下一頁講怎麼濾。

## Slide 29
訊號強度與距離的換算
室內定位
無人機系統整合與控制研究
從物理現象推導出關係式
1
電波往外擴散
能量以球面往外擴散,功率與距離平方成反比
2
改用對數表示
訊號強度本身就是對數刻度,因此距離每增加十倍,強度就固定下降一定分貝
3
加入環境修正
室內有牆面與反射,衰減比自由空間快,因此用一個可調的衰減指數取代固定值
RSSI(d) = P₀ − 10·n·log₁₀(d)
反解:d = 10^((P₀−RSSI)/(10n))
兩個參數的意義
距離一公尺處的基準強度
由發射功率與天線共同決定,每個錨點都不一樣,必須各自在一公尺處實際量測
衰減指數(反映環境特性)
n=2
無遮擋的理想情況
n=2.7~3.5
一般室內環境
n>4
遮蔽物多、隔牆多的環境
衰減指數若設定不準,整場距離都會偏掉,這是需要自動調整的原因。
Notes: 【備詢為主】一句話版 38 字≈10 秒 ｜ 完整版 678 字≈3.1 分
【一句話】對數模型不是經驗公式,是從電波物理推出來的 — 而且有一個參數設錯就整場偏。
【三步推導】
① 電波從天線發出後在空間中呈球面擴散。能量守恆,球面積 4πd² 隨距離平方增長,所以單位元面積的功率密度 ∝ 1/d²。
② RSSI 的單位 dBm 本身是對數刻度(dBm = 10·log₁₀(功率/1mW))。把 1/d² 這個冪次關係取對數,就變成「距離每增加十倍,訊號固定掉 20 dB」的線性關係。
③ 但那是自由空間。室內有牆、有傢俱、有反射,衰減比自由空間快。所以把指數 2 換成一個可調的**環境衰減指數 n**。
【最終形式】RSSI = P₀ − 10·n·log₁₀(d)
反解得 d = 10^((P₀ − RSSI) / (10n))
【兩個參數的意義完全不同】
· **P₀** — 距離 1 米處量到的訊號強度,是這支錨點的「基準點」。它取決於天線增益、發射功率、朝向、周圍遮擋 — **每支錨都不一樣,必須逐錨標定**。共用一個 P₀ 就等於把錨之間的硬體差異全算成距離誤差。
· **n** — 環境的「指紋」。自由空間是 2,典型室內 2.7~3.5,重遮擋大於 4。
【★ 為什麼 n 設錯救不回來】看反解式:n 在指數的分母。n 設偏 10%,距離就系統性偏差一個固定倍率,而且是**所有錨同方向偏**。濾波只能壓隨機雜訊,對這種系統性偏差完全無效 — 濾出來的是一個穩定但錯誤的位置。這正是「自適應 n」的動機:與其猜一個固定值,不如用錨與錨之間的互測(它們的距離是已知的)反算出當下環境的 n。
【備詢·不念】
Q:為什麼不直接查表?
A:對數模型只需要兩個參數就能覆蓋整個空間,而指紋庫(查表)需要事前在每個網格點採樣建庫,換場地就要重做。本研究要的是可快速部署的方案。
Q:P₀ 怎麼標定?
A:上位機有逐錨標定介面 — 把信標放在距該錨 1 米處,讀當下的 RSSI 存為該錨的 P₀。

## Slide 30
訊號濾波(1/3):問題說明
室內定位
無人機系統整合與控制研究
訊號強度的三個問題
訊號本身就會跳動
飛機停在原地不動,讀到的強度仍會在正負 2 到 3 分貝之間跳動。這是反射與環境幹擾造成的,無法消除。
換算距離後會被放大
強度換算成距離是指數運算,強度只差 1 分貝,換算後可能差到數十公分甚至一公尺以上。
靜止與移動的需求相反
要壓住跳動就得濾得重,要跟上移動就得濾得輕,同一組固定參數無法同時滿足。
固定參數無法兩者兼顧
靜止時訊號持續跳動
濾得太輕,畫面上的位置會跟著亂跳
移動時需要立即反應
濾得太重,畫面上的位置會落後、跟不上
固定參數一定會犧牲其中一邊,因此需要能依情況自動調整強度的濾波方式。
Notes: 【備詢為主】一句話版 34 字≈9 秒 ｜ 完整版 417 字≈1.9 分
【一句話】先把問題講透,再講方法 — RSSI 有三個麻煩,而且它們互相衝突。
【三個麻煩】
① 先天抖動 — 靜止不動,讀值仍在 ±2~3 dBm 跳。這是多徑反射造成的物理特性,消不掉。
② 轉距離會放大 — RSSI 轉距離是 10 的 x 次方,指數運算。訊號域 1 dB 的小抖動,轉距離後放大成數十公分到公尺級。
③ 靜止與移動的兩難 — 壓抖動要濾波「重」,跟上移動要濾波「輕」。固定參數無法兼顧。
【右邊的核心矛盾(這頁的重點)】
靜止時 RSSI 一直抖 → 濾波太輕,圖標亂跳
但濾波太重 → 又跟不上真的移動
【所以需要什麼】一個「會看情況」的濾波器:靜止時當它重、壓住抖動;偵測到真移動時當它輕、快速跟上。這就是下一頁自適應 Kalman 要解決的。
【為什麼要先講問題】因為如果直接講「我用了自適應 Kalman」,委員會問「為什麼不用一般的 Kalman」。先把兩難講清楚,方法的必要性就自然成立。

## Slide 31
訊號濾波(2/3):依情況調整
室內定位
無人機系統整合與控制研究
每個錨點各用一組濾波器
每收到一筆新讀值,就用「新讀值與目前估計的差」來修正估計。這個差值的變化方式,可以用來判斷飛機是否真的在移動。
靜止時:加強平滑
差值在零附近來回擺動,代表飛機沒有真的移動。此時多倚重原本的估計,壓住跳動。
移動時:加快反應
連續幾筆差值都偏向同一方向,代表飛機真的在動。此時改為多採信新讀值,讓位置快速跟上。
移動與雜訊的分辨方式
雜訊造成的差值忽正忽負,累加後互相抵消,沒有方向性。
真的移動時差值持續同號,累加後越來越大,有明確方向。
同方向的差值累積超過設定值
即判定為移動,濾波強度隨之切換
可調整的參數
靜止時的平滑程度、移動時的反應速度
移動判定的門檻、量測雜訊的估計值
Notes: 【備詢為主】一句話版 39 字≈11 秒 ｜ 完整版 655 字≈3.0 分
【一句話】自適應 Kalman 的核心是:用「創新」的方向性來分辨這是雜訊還是真的在動。
【先講基本結構】每支錨各配一個一維 Kalman 濾波器,狀態就是「這支錨量到的真實 RSSI」。每來一筆新讀值,計算**創新(innovation)= 新讀值 − 目前估計**,再用它修正估計。
【關鍵參數 Q 在做什麼】Q 是過程雜訊,它代表「我認為真實值本身有多容易變」。
· Q 小 → 濾波器認為真值很穩定 → 傾向相信自己的估計,新讀值只能小幅修正 → 平滑但遲鈍
· Q 大 → 濾波器認為真值隨時在變 → 傾向相信新讀值 → 跟手但會抖
【★ 怎麼分辨移動與雜訊(全頁最關鍵)】
· **雜訊的創新沒有方向性**:多徑干涉造成的抖動是隨機的,創新忽正忽負,累加起來會互相抵消,長期趨近零。
· **移動的創新有方向性**:機體真的靠近錨點,RSSI 就會持續變強,創新連續同號,累加起來越來越大。
所以判準是:**把創新累加起來看它會不會發散**。累積同向創新超過閾值 → 判定為真移動 → 臨時把 Q 放大;累積量回落 → 切回小 Q。
【兩個模式】
· 靜止模式(小 Q):壓住 ±2~3 dBm 的先天抖動,圖標穩住
· 移動模式(放大 Q):快速跟上,不滯後
【為什麼這比「固定三級濾波」聰明】固定三級只是預先準備三種平滑強度,還是要人去判斷現在該用哪一級。自適應的做法是讓濾波器自己從創新的統計特性判斷 — 它真正解決了「靜止要重、移動要輕」這個兩難,而不是把選擇權丟給使用者。
【備詢·不念】
Q:閾值怎麼定?
A:在 config 可調,依實測的 RSSI 抖動幅度整定 — 要大於雜訊的累積量,又要小於真移動的累積量。
Q:為什麼每支錨各一個濾波器?
A:各錨的距離、朝向、遮擋都不同,抖動特性也不同。共用一個濾波器會把差異平均掉。

## Slide 32
訊號濾波(3/3):實際除錯過程
室內定位
無人機系統整合與控制研究
發生的現象
校正完成後,原始量測點持續更新,但畫面上的飛機圖示停在原地不動,明顯落後。
▶
找出的原因
為壓住跳動把濾波參數設得太小,移動時要二十多筆資料才跟得上,看起來就像停住。
▶
修正方式
改為自動調整:移動時加快反應、靜止時加強平滑,並在連續大幅跳動數次後重新起算。
修正後的結果
靜止
抖動顯著收斂
加強平滑後,畫面上的位置不再跳動
穩定後
位置穩定
計算結果不再發散,停在正確的位置
移動時
位置跟得上
判定為移動後就加快反應
以上是除錯過程中觀察到的改善。實際硬體的定位精度數字,要等上位機與遙控器完整連通後才能量測
Notes: 【備詢為主】一句話版 30 字≈8 秒 ｜ 完整版 418 字≈1.9 分
【一句話】一次真實的除錯過程 — 真實的問題、真實的診斷、真實的修復。
【現象(v1.14)】標定完成後,藍色的 raw 點在動,但無人機圖標卡在原位、嚴重滯後,看起來像「定住了」。
【根因診斷】為了壓 RSSI 抖動,我把 Kalman 的 Q 設得極小(0.001)→ 濾波過度。機體一移動,濾波後的 RSSI 要 20 多步才跟上,圖標看起來就是卡住 — **壓噪與跟手失衡**。
【修復(v1.14.1)】
① 改成自適應 Q:偵測到真移動就放大 Q 快跟,靜止才用小 Q 強平滑
② 位置層再加「連續大跳變 N 次就重播種」— 治標定搬動後追不上的問題
【修復效果三者兼得】靜止時抖動明顯收斂、穩態時解算穩定停在對的位置、移動時圖標跟手不卡。
【★ 這裡我要特別誠實(重要)】以上是除錯過程中在軟體與模擬層觀察到的**定性改善**,不是真實硬體的精度數字。真實硬體的定位精度實驗還沒做完,要等完整聯通後才能量化。
【備詢·不念】
Q:定位精度是多少?
A:誠實答 — 定位鏈路已打通,但硬體精度實驗仍在進行,我不給未經實測的數字。這比編一個數字然後被追問來源更穩。

## Slide 33
位置的平滑處理
室內定位
無人機系統整合與控制研究
做法:把兩個來源加權平均
每次更新都有兩個位置來源:
預測值:依上一次的位置與速度推算,平滑但會逐漸偏離
量測值:這次由距離交會算出的座標,貼近真實但跳動大
輸出 = 預測 + K ×(量測 − 預測)
括號中的比例會自動調整
量測越不穩就多信預測,結果較平滑;推算越不準就多信量測,跟得較緊
本系統的做法
同時估計位置與速度
以等速度推算:新位置 = 目前位置 + 速度 × 時間
1
一併估計速度的原因
只平滑位置會落後;一併估計速度才能預判移動方向,跟得比較快
2
參數設定
一個代表推算的可信度,一個代表量測的可信度,依實際跳動情況設定
這個方法能平滑隨機跳動,但無法修正整體偏移。錨點的基準值校正才是精度的基礎
Notes: 【備詢為主】一句話版 41 字≈11 秒 ｜ 完整版 597 字≈2.7 分
【一句話】位置層 Kalman 在做的事:在「模型預測」與「量測結果」之間,自動決定該信誰。
【每一拍有兩個位置說法】
· **預測** — 按上一拍的位置加速度外推:「照這個速度,現在應該在這裡」。它平滑,但如果運動模型不準就會漂。
· **量測** — 這一拍三邊定位解出的座標。它貼近真實,但因為 RSSI 抖動而劇烈跳動。
【輸出怎麼算】輸出 = 預測 + K ×(量測 − 預測)
K 叫卡爾曼增益,它是自動算出來的信任比例:
· 量測雜訊 R 大(訊號很吵)→ K 變小 → 更信預測
· 過程雜訊 Q 大(模型不可靠)→ K 變大 → 更信量測
**K 不是人設的,是濾波器每一拍根據當前的不確定度自己算的** — 這是 Kalman 相對於固定權重平均的根本差別。
【本系統的設定】狀態向量包含位置與速度,採用勻速模型。
**為什麼要帶速度**:只有位置的話,預測就是「和上一拍一樣」,每次都是事後追;帶了速度,預測才能沿著運動方向外推,跟隨才不會滯後。
【★ 誠實邊界(一定要講)】Kalman 救的是**跳動**,救不了**系統性偏差**。如果某支錨的 P₀ 標定錯了,或 n 設偏了,整場的解算都會朝同一個方向偏 — 而 Kalman 只會平滑地跟著偏,輸出一個「很穩定的錯誤位置」。所以標定才是根基,濾波是在標定正確的前提下改善穩定性,兩者不能互相替代。
【備詢·不念】
Q:為什麼不用更高階的模型(帶加速度)?
A:室內近懸停以低速運動為主,勻速模型已足夠。模型階數越高,狀態維度越多、對雜訊越敏感,反而不穩。
Q:兩層 Kalman(訊號域一層、位置域一層)會不會重複?
A:治的是不同東西。訊號域治的是 RSSI 的輸入雜訊,位置域治的是幾何解算本身的不穩定 — 即使 RSSI 完全乾淨,四錨交會的幾何也會因為錨的分佈而放大誤差。

## Slide 34
定位處理的完整流程
室內定位
無人機系統整合與控制研究
1. 飛機發訊號
以藍牙廣播發出
2. 錨點接收
四個錨點量測訊號強度
3. 濾除雜訊
靜止時加強平滑,移動時加快反應
4. 換算距離
依各錨的基準值換算
5. 修正環境參數
以錨點之間的已知距離反推
6. 交會出座標
由四個距離計算位置,較近的錨點權重較高
7. 平滑軌跡
讓顯示的移動軌跡連續不跳動
橙色是訊號濾波,是本研究著力的部分;藍色是位置計算;綠色是環境參數的修正
Notes: 【核心】一句話版 33 字≈9 秒 ｜ 完整版 351 字≈1.6 分
【一句話】九步定位引擎 — 從這頁可以看出它不是「普通的 RSSI 定位」。
【九步順序】
信標廣播 → 四錨採集 → **自適應 Kalman 濾波(訊號域)** → 對數模型逐錨 P₀ 轉距離 → 自適應 n(錨間互測反算)→ 加權最小二乘解算 → 位置 Kalman 平滑軌跡
【★ 順序本身就是設計決定】注意濾波在「轉距離之前」。原因是:訊號域 1 dB 的波動,轉成距離後會被指數放大成數十公分到公尺級。**先濾再轉**,才不會把小抖動放大成大誤差。這個順序如果顛倒,後面再怎麼濾都救不回來。
【橙色標的部分】自適應 RSSI 濾波是本文的改進重點,接下來三頁展開:
① 先看清問題(RSSI 到底難在哪)
② 再講自適應 Kalman 這個方法
③ 最後是一次真實除錯的故事與數據
【備詢·不念】
Q:為什麼要兩層 Kalman(訊號域一層、位置域一層)?
A:兩層治的是不同問題 — 訊號域治 RSSI 抖動,位置域治解算結果的跳動。前者是輸入雜訊,後者是幾何解算的不穩定。

## Slide 35
以定位座標控制飛行
室內定位
無人機系統整合與控制研究
計算誤差
目標位置減目前位置
限制速度
換算成期望的移動速度
轉換座標
依飛機當前朝向換算
送出傾角
轉為飛機的傾斜角度
定位算出的是場地上的座標,而飛機的傾斜是相對自己的方向,兩者必須依當前朝向換算,否則會飛錯方向
上位機的四項功能
1
即時地圖
顯示場地、錨點位置與飛機朝向
2
點選導航
選定飛機、點選目標位置,飛機自行前往
3
錨點校正
在距離一公尺處量測各錨的基準值
4
飛行控制
解鎖、油門與緊急停止
目前定位精度只到示範等級,因此移動速度與傾角都刻意設得保守,避免定位跳動造成劇烈動作
Notes: 【備詢為主】一句話版 33 字≈9 秒 ｜ 完整版 404 字≈1.8 分
【一句話】拿到座標之後,怎麼把它變成飛機的動作 — 這是位置閉環的四個步驟。
【四步】
① **位置誤差** — 目標座標減去目前座標,得到還差多少。
② **限速指令** — 誤差乘上增益轉為期望速度,並施加上限。不限速的話,誤差大時會要求飛機以極高速度衝過去,超出可控範圍。
③ **座標轉換** — **這一步最關鍵**:誤差是在場地座標系(世界座標)算的,但飛機的 roll/pitch 是相對自身機體的。必須依當前航向把世界座標的期望速度旋轉到機體座標系,否則飛機會朝錯誤方向飛。
④ **姿態指令** — 期望速度轉為 roll/pitch 目標角,交給既有的串級 PID。
【上位機的四項功能】即時地圖顯示、點選導航、逐錨標定介面、參數調整。
【★ 誠實邊界】此閉環已完成設計與實作,但完整的閉環自由飛行尚未驗證 — 目前定位精度為演示等級,直接用於閉環控制會使飛機在目標點附近震盪。
【備詢·不念】
Q:座標轉換錯了會怎樣?
A:飛機會朝偏差一個航向角的方向飛,而且誤差越大偏得越遠 — 這是位置閉環最常見的錯誤來源。
Q:為什麼要限速?
A:位置環的輸出是速度指令,不限速時大誤差會產生超出機體能力的指令,導致姿態失控。

## Slide 36
定位方法的比較
室內定位
無人機系統整合與控制研究
傳統做法
傳統做法
原始 RSSI
→ 直接轉距離
→ 三邊定位
→ 無濾波
誤差 3m+
跳動劇烈,無法閉環
對標文獻
王琳2025 · NTUST
ESP32 WiFi-RSSI
→ Kalman
→ 自適應 n
→ 最小二乘
MAE 1.88m
她的實測值(非本研究成績)
本研究方法
This Work
訊號自動濾波
→ 對數模型逐錨 P₀
→ 加權最小二乘
→ 位置 Kalman + 地圖站
目標 <2m
BLE + 上位機整合 + 閉環
Notes: 【延伸】一句話版 36 字≈10 秒 ｜ 完整版 435 字≈2.0 分
【一句話】三欄對照:傳統做法、對標文獻、本文方法 — 而且要把「誰的實測」講清楚。
【三欄】
① 傳統做法:原始 RSSI 直接轉距離、三邊定位、無濾波 → 誤差 3 米以上,跳動劇烈無法閉環
② 對標文獻(王琳 2025,NTUST 碩論):同級 ESP32 硬體,RSSI 濾波 + Kalman + 自適應 n + 最小二乘 → 實測 MAE 1.88 米
③ 本文方法:自適應 Kalman 濾 RSSI → 對數模型逐錨 P₀ 轉距離 → 加權最小二乘 → 位置 Kalman,再加上位機地圖整合與閉環控制 → 目標 2 米內
【★ 必須主動區分清楚的兩件事】
① 硬體不同:文獻用 ESP32 WiFi-RSSI,我用 BLE-RSSI。
② **1.88m 是她的實測,是我的對標目標,不是我的成績。** 我的定位目前完成設計與實作,精度待量化。
【為什麼這樣講】主動說明比被問到再解釋好。委員最在意的就是「這個數字是誰的」,先講清楚反而建立可信度。

## Slide 37
實機影片(四):室內定位
室內定位
無人機系統整合與控制研究
【影片位置:此處替換為定位系統截圖】
建議片段:四錨部署 → 上位機地圖 → 移動信標 → 軌跡跟隨 → 濾波前後對比
影片同時呈現可行性與實際的軌跡波動,目前精度為示範等級
Notes: 【核心】一句話版 26 字≈7 秒 ｜ 完整版 269 字≈1.2 分
【一句話】定位系統的實機影片,同時展示可行性與真實的波動情況。
【建議片段順序】
① 四錨部署現場 — 讓委員看到實際的場地規模與錨點擺位
② 上位機地圖顯示 — 四錨座標與飛機位置
③ 手持信標移動 — 沿已知路徑走一段
④ 地圖軌跡跟隨 — 觀察圖標是否跟得上
⑤ 濾波前後對比 — 這段最有價值,直接看出自適應 Kalman 的效果
【★ 播放時要主動說的一句】請注意軌跡仍有可見的波動 — 這是 BLE-RSSI 的物理限制,文獻同級硬體也在米級。影片呈現的是**演示等級**的定位,不是精密定位。我不會宣稱它比實際更好。
【備詢·不念】
Q:看起來還是會飄,能用嗎?
A:取決於用途。用於「知道飛機大致在場地哪一區」足夠;用於精密定點則不足,那需要 UWB 或視覺定位。這條邊界我在系統邊界那頁也明確標註。

## Slide 38
系統功能的比較
無人機系統整合與控制研究
比較項目
原廠 MiniFly
ESP-FC
本研究
可更換主控晶片的電路板
✗
✗
✓
nRF52840 單晶片飛控
✗
✗
✓
ESP32S3 支援
✗
✓
✓(同板直插)
ATKP 地面站協議
✓
✗
✓(移植保留)
BLE-RSSI 室內定位
✗
✗
✓(四錨+引擎)
單遙控多機(廣播架構)
✗
✗
✓(三機制實測)
上位機整合
部分(調參)
部分
✓(地圖+標定+控制)
本研究同時具備三項:主控晶片可更換、沿用原廠協議、加入定位與多機控制
Notes: 【延伸】一句話版 23 字≈6 秒 ｜ 完整版 368 字≈1.7 分
【一句話】功能矩陣直接回答一個問題:你比現有的多了什麼。
【逐列講】
· 可換 MCU 載板 — 只有本研究有
· nRF52840 單晶片飛控 — 本文的移植成果
· ESP32S3 支援 — 本研究同板直插(注意這一列 ESP-FC 也有 ✓,我沒有選擇性呈現)
· ATKP 地面站協議 — 從原廠移植保留
· BLE-RSSI 室內定位 — 本研究新增(四錨 + 引擎)
· 單遙控多機(廣播架構) — 本研究新增,三機制實測
· 上位機整合 — 地圖 + 標定 + 控制一體
【一句話收束】本研究 = 硬體彈性(可換 MCU)+ 協議傳承(ATKP)+ 能力擴展(定位/多機/分級失控保護)的交集。
【要主動提的一點】ESP32S3 那一列 ESP-FC 是勝出的 — 我沒有刻意隱藏。誠實呈現對照,比全部打勾更可信。
【備詢·不念】
Q:ESP-FC 在 ESP32S3 那一列也打勾,那你的優勢在哪?
A:我沒有隱藏這一點。ESP-FC 是成熟的開源方案,我直接採用它當第三平臺。本研究的價值在**可換 MCU 的載板**與**跨 MCU 的韌體重構** — 讓不同晶片能在同一物理基底上被公平評估,這是既有方案都沒有的。
Q:原廠 MiniFly 也能飛,你的差別是什麼?
A:原廠是封閉的雙 MCU 架構,無法更換主控、無法擴展定位與多機。本研究把它重建成可自行掌握、可繼續延伸的平臺。

## Slide 39
目前的量化數據(一):硬體與定位
無人機系統整合與控制研究
7
個驅動模組完成移植
腳位、通訊、馬達、無線、USB、排程、感測
3
項系統層問題已解決
無線封包格式、USB 連線、排程時間單位
2
種主控晶片以同一塊電路板驗證
nRF52840 與 ESP32S3 可直接更換
7
個步驟的定位處理流程
訊號濾波、距離換算、座標交會、軌跡平滑
4
錨定位網路
閘道+四錨+上位機標定介面
<2m
定位目標(對標文獻)
王琳2025 BLE同級 MAE 1.88m為對標目標,本研究精度待量化
Notes: 【核心】一句話版 21 字≈6 秒 ｜ 完整版 396 字≈1.8 分
【一句話】每個數字都可追溯,而且不給未經實測的數字。
【系統一(上排)】
· 7 個驅動模組完成移植 — GPIO/I2C/PWM/無線/USB/排程/感測
· 3 層系統級問題解決 — 無線封包 / USB 死鎖 / 排程歸零
· 2 個飛控平臺同板實證 — nRF52840 + ESP32S3 直插可換
【系統二(下排)】
· 7 步定位處理鏈 — 自適應 KF + 對數模型 + 加權 LSQ + 位置 Kalman
· 4 錨定位網路 — 閘道 + 四錨 + 上位機標定介面
· <2m 定位目標 — 對標王琳 2025 的 BLE 同級 MAE 1.88m
【★ 最後一項要主動說明】1.88m 是文獻的**實測值**,是我的**對標目標**,不是我的成績。她用 ESP32 WiFi、我用 BLE,硬體也不同。我的精度待量化。
【下一頁】多機控制的量化指標單獨一頁。
【備詢·不念】
Q:七個驅動模組是怎麼算的?
A:GPIO、I2C、PWM、無線、USB、排程、感測共七層,每層都有對應的實作與驗證。
Q:定位目標 <2m 有把握達到嗎?
A:對標文獻用同級硬體達到 1.88m,所以物理上可行。但我的精度尚未實測,不會先給承諾。

## Slide 40
目前的量化數據(二):多機控制
無人機系統整合與控制研究
3
種控制方式已實機驗證
廣播模式 A、廣播模式 B、輪流查詢狀態
1
個封包送達所有飛機
若改用輪流發送,兩架的更新速率就減半,而且指令會錯開
8
個位元組供每一架使用
編號、旗標、油門與三軸角度;兩架共 19、三架共 27 個位元組
2
架在同一封包下做不同動作
同一封包中 ATK 設手動、nRF 設懸停,結果只有 ATK 轉動
0.13
秒 目前操控那一架的狀態更新週期
點名開銷:在線約1ms(<1%),掉線降頻最壞約4%
32
位元組 單包載荷上限
決定多工需定點壓縮,亦決定單包最多3台的擴展邊界
Notes: 【延伸】一句話版 18 字≈5 秒 ｜ 完整版 351 字≈1.6 分
【一句話】把前面的設計聲明,換成可查核的數字。
【六個數字】
· 3 — 三種控制機制實測通過(廣播選台、多工廣播、廣播點名)
· 1 — 一個包送達 N 台,帶寬 O(1);對照分時尋址的 O(N),兩台就砍半且指令必然錯開
· 8 — 每台 8 字節指令段;兩台 19、三台 27 字節,都在單包內
· **2 — 台同包異動實證**:同一廣播包內 ATK 手動油門、nRF 懸停,結果只有 ATK 動作
· 0.13 — 秒,選中機的狀態刷新週期
· 32 — 字節單包載荷上限
【★ 最關鍵的是「2」】它是多工廣播相對於一般廣播的唯一證據 — 一般廣播做不到。
【★ 「32」是誠實的邊界】它同時決定兩件事:為什麼要定點壓縮,以及單包最多 3 台的擴展上限。委員問擴展性時,這就是答案。
【備詢·不念】
Q:0.13 秒的開銷會不會影響控制?
A:飛機在線時應答約 1 毫秒,佔比不到 1%;掉線機自動降頻,最壞約 4%,實測手感無差異。

## Slide 41
目前的限制
無人機系統整合與控制研究
目前的限制
1
定位精度
目前只到示範等級,受訊號強度本身的限制,適合大略定位,不適合精密定點
2
多機控制
單一封包最多 32 個位元組,因此一個封包最多容納三架;兩架同時編隊飛行尚未完整展示
3
飛行包線
目前以室內低速懸停為主,尚未測試較劇烈的飛行動作
4
環境依賴
定位需重新標定 P₀/n 於新場地
限制的成因與後續方向
1
訊號強度定位的精度受物理特性限制,同級硬體的文獻也在公尺等級
2
清楚界定系統能做什麼、不能做什麼,是後續改進的依據
3
每條邊界皆對應明確的升級路徑
委員最怕誇大,最欣賞「知道自己在哪」
Notes: 【核心】一句話版 26 字≈7 秒 ｜ 完整版 357 字≈1.6 分
【一句話】誠實界定四條邊界 — 而且每條都對應明確的升級路徑。
【四條邊界】
① 定位精度 — 演示等級,受 RSSI 物理限制,適合粗定位而非精密定點
② 多機控制 — **單包載荷 32 字節 → 單包最多 3 台;雙機同時編隊飛行尚未完整演示**
③ 飛行包線 — 室內近懸停為主,未做激烈機動驗證
④ 環境依賴 — 換新場地需重新標定 P₀/n
【★ 第②條要說清楚】三個機制都已實測,但「機制通了」和「兩台一起編隊飛完一段航線」是兩件事 — 後者還沒做。我在進度頁也是這樣標的,前後一致。
【為什麼誠實反而加分】
① RSSI 精度是物理限制,文獻同級硬體也在米級 — 不是實作缺陷
② 邊界清楚 = 知道系統能做什麼、不能做什麼,這正是工程能力
③ 每條邊界都對應明確的升級路徑(下頁未來工作)
【備詢·不念】
Q:這些限制怎麼解?
A:定位可換 UWB 或 BLE 6.0 通道探測;多機台數受載荷限制,可改分組多包;飛行包線需更大機架與外部定位;重標定可做自動化流程。每條都有路。

## Slide 42
目前完成的工作
可更換主控晶片的電路板
自行設計製作,兩種主控可直接更換
已完成
韌體移植
由兩顆晶片改為單晶片,並解決三項系統問題
已完成
室內定位系統
完成處理流程的設計
設計完成
上位機整合
地圖顯示、錨點校正與飛行控制
已完成
單一遙控器控制多架
廣播模式 A、廣播模式 B、輪流查詢狀態
實測驗證
無人機系統整合與控制研究
Notes: 【延伸】一句話版 28 字≈8 秒 ｜ 完整版 457 字≈2.1 分
【一句話】五項工作、各自的真實狀態 — 注意兩處標籤是有意區分的。
【逐項】
① 可換 MCU 飛控載板 — 已完成(自製 PCB + 雙平臺直插實證)
② 跨 MCU 韌體移植 — 已完成(雙 MCU→單晶片 + 三層系統問題)
③ BLE 定位引擎 — **設計完成**(九步處理鏈 + 文獻對照),精度尚待量化
④ 地面站整合 — 已完成(地圖 + 標定 + 控制一體)
⑤ 單遙控多機 — **實測驗證**(廣播定址 + 多工廣播 + 點名)
【★ 第③和第⑤的標籤不同,這是刻意的】
定位標「設計完成」而不是「實測驗證」,因為硬體精度實驗還沒做完 — 我不會把設計完成說成實測完成。
多機標「實測驗證」,因為三個機制都有實機影片。
【收束的話】這份研究把一套封閉的商用飛控,拆解到暫存器層級再重建在另一顆晶片上;過程中做出了可換 MCU 的硬體載板,也把平臺能力延伸到室內定位與多機控制。
它不是一個做完就結束的系統,而是一個我完全掌握、可以繼續往上加東西的平臺 — 這是我認為最有價值的部分。
【備詢·不念】
Q:為什麼定位標「設計完成」而多機標「實測驗證」?
A:標準一致 — 有實機驗證的才標實測。多機三個機制都有實機影片;定位鏈路雖已打通,但精度數字尚未量化,所以只標設計完成。
Q:五項工作哪一項最重要?
A:跨 MCU 韌體移植。它是全篇的技術核心,其餘四項都建立在這個平臺之上。

## Slide 43
後續工作
無人機系統整合與控制研究
後續方向
1
多機控制已完成
接著要做由上位機依定位結果自動控制兩架同時飛行
2
定位精度量測
完成環境參數的自動校正,並在實際場地量測誤差
3
改用新版藍牙測距
新版藍牙內建較精確的測距功能,換用支援的主控晶片即可提升定位精度
4
加入其他感測器
加入光流與雷射測距;電路板可作為教學套件
結語
本研究從自行設計電路板、移植飛控韌體,到室內定位與多機控制,建立了一套可以自行修改、也能繼續延伸的無人機平臺。
感謝指導教授悉心指導
感謝口試委員撥冗審閱
敬請各位委員指教
Notes: 【核心】一句話版 31 字≈8 秒 ｜ 完整版 362 字≈1.6 分
【一句話】三個方向的未來工作,其中一個正好證明可換 MCU 載板的價值。
【未來工作】
① 完成 PC 端自動編隊 — 以定位回授驅動多工廣播,這是模式 B 打通後最直接的延伸
② 定位精度實測與量化 — 目前唯一的量化空缺
③ BLE 6.0 通道探測 — 這是新標準內建的高精度測距。要升級只需換一顆支援的 MCU 插上去 ← **這正是可換 MCU 載板的優勢,呼應主貢獻二**
④ 光流、雷射測距與平臺化
【結語】這份研究把一套封閉的商用飛控,拆解到暫存器層級再重建在另一顆晶片上;過程中做出了可換 MCU 的硬體載板,也把平臺能力延伸到室內定位與多機控制。
它不是一個做完就結束的系統,而是一個我完全掌握、可以繼續往上加東西的平臺 — 這是我認為最有價值的部分。
感謝教授指導,感謝各位委員,敬請指教。
【備詢·不念】
Q:未來工作有優先順序嗎?
A:第一是定位精度實測與量化,那是目前唯一的空缺;第二是 PC 端自動編隊,模式 B 打通後這是最直接的延伸。
Q:BLE 6.0 通道探測要換硬體嗎?
A:要換一顆支援的 MCU — 而這正好是可換 MCU 載板的價值:只需拔插主控,不必重做整塊板。